Veszkény Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2005.(IX. 7.) rendelete

a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Veszkény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

A helyi hulladékgazdálkodási terv célja a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényben megállapított célok elérése és az alapvető hulladékgazdálkodási elvek helyi szinten való érvényesítése.

2. §

A rendelet hatálya Veszkény község közigazgatási területére terjed ki.

3. §

A helyi hulladékgazdálkodási tervet e rendelet melléklete tartalmazza.

4.§

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. E rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 20/2004.(IX.16.) rendelete.

Veszkény, 2005. szeptember 6.

Matzkó János	Főző Lívia

polgármester	jegyző

Kihirdetési záradék

E rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján a mai napon megtörtént.

Veszkény, 2005. szeptember 7.

Főző Lívia

jegyző

Veszkény Község

Helyi Hulladékgazdálkodási Terve

2004 – 2008

2004. szeptember

2000. évi XLIII. Tv. és a

126/2003. (VIII.15.) Korm. rendeletek

alapján

készítette:

a Kis-Rábamenti Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulása

megbízásából a

Hazai Térségfejlesztő Rt.

A Helyi Hulladékgazdálkodási Terv készítői:

Hazai Térségfejlesztő Rt.

1093 Budapest, Lónyay u. 22.

Vezető tervező:	Dr. Veres Lajos

Témavezető:	Kovács László

Tervező:	Street Gábor

Szakértők:	Burján Zsuzsanna

Szőke Norbert

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék	3

Bevezetés	6

1.	A tervezési terület általános bemutatása	9

2.	A tervezési területen keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok típusai, mennyisége és eredete	11

2.1.	A keletkező nem veszélyes hulladékok	11

2.2.	A keletkező kiemelten kezelendő hulladékok típusa, mennyisége és keletkezési helye	12

2.3.	A felhalmozott hulladékok	12

2.4.	A területre beszállított és a területről kiszállított hulladékok	12

2.5.	A területi éves hulladékmérleg bemutatása	13

3.	A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények	14

3.1.	A hulladékgazdálkodási törvényben, valamint a végrehajtási jogszabályaiban meghatározott területi, helyi, egyedi műszaki követelmények, belső műszaki leírások rövid leírása.	14

3.1.1.	Települési szilárd hulladéklerakó	14

3.1.2.	Hulladékgyűjtő sziget	14

3.1.3.	Hulladékgyűjtő udvar	14

3.1.4.	Települési folyékony hulladékok és iszapok kezelése	15

4.	Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések	17

4.1.	Kiemelt hulladékáramokra vonatkozó kezelési, begyűjtési, elkülönítési megoldások	17

4.1.1.	Hulladékolajok	17

4.1.2.	Akkumulátorok és szárazelemek	17

4.1.3.	Elektromos és elektronikai hulladékok	18

4.1.4.	Kiselejtezett gépjárművek	18

4.1.5.	Egészségügyi hulladékok	18

4.1.6.	Állati eredetű hulladékok	18

4.1.7.	Egyéb hulladék	19

4.1.8.	Inert hulladék	19

4.1.9.	Gumi	19

4.1.10.	Biológiai úton lebomló szerves hulladék	20

4.2.	Szelektív hulladékgyűjtési módok	21

4.2.1.	Gyűjtőszigetek	21

4.2.2.	Szárazelemgyűjtő tartályok	21

4.2.3.	Lomtalanítás	21

4.2.4.	Visszavételi lehetőségek	21

4.3.	Kiemelt hulladékáramokra vonatkozó kezelési, begyűjtési, elkülönítési mennyiségek	21

5.	A hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott vállalkozások	22

5.1.	A hulladékokra vonatkozó kezelési tevékenységek és jellemzők ismertetése	22

5.1.1.	A hulladékgyűjtő-szállító rendszer bemutatása	22

5.1.2.	A területen folytatott hulladékkezelési (hasznosítási, ártalmatlanítási) tevékenység bemutatása	22

5.1.3.	Fejlesztést vagy felszámolást, illetve rekultiválást igénylő kezelő telepek, illetve lerakóhelyek meghatározása	22

5.1.4.	Komposztáló(k) ismertetése	23

5.1.5.	A másodnyersanyag visszanyerés és az újrahasznosítás aránya tervezési területen	23

5.1.6.	A területen keletkező biológiailag lebomló szerves települési hulladékok mennyisége (aránya) és ebből a lerakásra kerülő mennyiség (arány)	23

5.1.7.	A területen keletkező települési folyékony hulladékok és szennyvíziszapok mennyisége, begyűjtése	23

5.1.8.	A települési folyékony hulladékok és szennyvíziszapok elhelyezése	23

6.	Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása	24

6.1.	Hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzései, valamint a tervidőszak végére várhatóan keletkező hulladékok összetételi és mennyiségi prognózisa	24

6.2.	Hulladékhasznosítási célkitűzések a tervezési területen	25

6.2.1.	Települési szilárd hulladékok hasznosítási céljai	25

6.2.2.	Szennyvíziszapok hasznosítási célkitűzései	26

6.2.3.	Veszélyes hulladékok hasznosítási arányának javítására vonatkozó célkitűzések	26

6.2.4.	Építési és bontási hulladékok hasznosítási célkitűzései	26

6.2.5.	Csomagolási hulladékok begyűjtési és hasznosítási arányai	27

6.3.	Az illegális és környezetvédelmileg nem megfelelő tároló, kezelő és lerakótelepek megfelelő üzemmódra fejlesztése, illetve rekultiválása, kármentesítési feladatok elvégzése, felszámolása	27

7.	A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program	28

7.1.	A hulladékok kezelésének racionalizálását elősegítő intézkedések meghatározása külön ágazatok szerinti hulladéktípusok alapján	30

7.1.1.	A hulladékkeletkezés csökkentésének eléréséhez szükséges beavatkozások lehetőségei, feladatai	30

7.1.2.	A hulladékhasznosítás célkitűzésének elérését szolgáló intézkedések meghatározása	31

7.1.3.	A környezetvédelmileg megfelelő és gazdaságilag megvalósítható, a hulladékártalmatlanítási célkitűzéseket biztosító szükséges fejlesztések meghatározása	32

7.1.4.	A környezetvédelmileg nem megfelelő és illegális kezelő, lerakó telepek rekultiválásának, felszámolásának feladatai	33

7.2.	A tervezett intézkedések végrehajtásának sorrendje és határideje	34

7.3.	A megvalósításhoz szükséges eszközök, megfelelő előkezelő, ártalmatlanító és hasznosító eljárások, berendezések és létesítmények meghatározása	34

7.3.1.	Hatékony és racionális hulladékgyűjtési szállítási rendszerek kialakítási terve	34

7.3.2.	Hasznosító rendszerek terve és összehangolása a területfejlesztési és a területrendezési tervekkel, valamint a településrendezési tervekkel és szabályzatokkal	34

7.3.3.	Ártalmatlanító telepek (technológiai, kapacitási és földrajzi telepítési) terve és összehangolása a területfejlesztési (regionális, megyei, kistérségi) tervekkel	35

8.	A hulladékgazdálkodási tervben foglaltak megvalósításához becsült költségek a tervezési időszakra vonatkozólag	37

8.1.1.	A hulladékkeletkezés csökkentésének eléréséhez szükséges beavatkozások tervezett költségei	37

8.1.2.	A hulladékhasznosítás célkitűzésének elérését szolgáló intézkedések tervezett költségei	38

8.1.3.	A környezetvédelmileg megfelelő és gazdaságilag megvalósítható, a hulladékártalmatlanítási célkitűzéseket biztosító szükséges fejlesztések tervezett költségei	39

8.1.4.	A környezetvédelmileg nem megfelelő és illegális kezelő, lerakó telepek rekultiválásának, felszámolásának tervezett költségei	40

9.	A hulladékgazdálkodási tervben foglaltak megvalósításához becsült költségek fedezésére tervezett források	41

Hulladékgazdálkodási jogszabályok jegyzéke	42

# Bevezetés

A víz, a levegő és a talaj természetes öntisztulása során hosszú időn át „feldolgozta” az odakerült hulladékot anélkül, hogy a közvetlenül vagy a különböző kölcsönhatások során keletkező bomlás- vagy szintézistermékeik a növényekre, az állatokra, és rajtuk keresztül közvetve vagy közvetlenül az emberre károsan hatottak volna. Az elmúlt évtizedekben bekövetkezett városodási, városiasodási változások, továbbá a műszaki-tudományos fejlődés hatására felfokozódott termelési-fogyasztási tevékenység következtében az ember és környezete közötti harmonikus kapcsolat megbomlott.

Az ember – főként pazarló anyagfelhasználása miatt – az indokoltnál nagyobb ütemben sajátítja ki a természeti erőforrásokat.

Az emberi tevékenység – a megváltozott szükségletek kielégítése érdekében – egyre nagyobb mértékben alakítja át a természetből kitermelt anyagokat, a természetes anyagoktól eltérő összetételű termékeket állít elő. A természetidegen anyagok termelésével, ill. elhasználódásával létrejött hulladék egyre nagyobb mennyiségben és térben koncentráltan kerül ki az ökoszisztémákba. Pl. a papír és főleg a természetidegen (műanyag) göngyölegek elterjedése – bár a fajlagos tömegcsökkenés előnyökkel jár – gyakorlatilag megszüntette a korábbi többutas fém-, üveg- és fagöngyölegeknek azokat az előnyeit, amelyek azok tartósságából, tisztíthatóságából, többszöri felhasználhatóságából stb. származtak.

Mindezeknek a változásoknak a következtében a hulladék vagy nem alkalmas arra, hogy bekapcsolódjék a természetes körfolyamatokba, vagy ha bekapcsolódik, akkor zavarokat okozhat olyan mértékben, hogy hatását a természetes körfolyamatok már nem képesek ellensúlyozni, károsítja a természet elemeit. Továbbá a hulladék közvetlenül, ill. közvetve a természet elemein keresztül veszélyezteti magát az embert is.

A hulladék egyrészt szennyezi valamelyik környezeti elemet (vizet, levegőt, talajt), ezáltal nagy népességet érint, és a hatása sok esetben időben elhúzódó. Másrészt a hulladék egyes alkotórészei beépülnek a növényi és állati szervezetekbe, és a táplálkozási láncon keresztül végső soron az embert is károsítja. A települési és egyes termelési hulladékok fertőző mikroorganizmusai különböző fertőző betegségek okozói lehetnek.

Az eltávolított hulladék új természeti erőforrásokkal helyettesítendő, és a hulladékban megtestesített anyag, energia és emberi munka elvesztésével a természeti erőforrások igénybevétele is indokolatlanul felgyorsul.

A gazdaságba belépő anyag mennyisége semmit sem mond annak végső sorsáról, és arról, hogy miként járul hozzá az emberek jólétéhez. Sokat árul el azonban, hogy milyen károsodás éri a környezetet a termelésében és fogyasztásában.

A hulladékgazdálkodásnak kulcsszerepe van a környezet minőségének, a természeti értékek megóvásának védelmében és a jól szervezett hulladékgazdálkodás eredményesen szolgálhatja a gazdasági célkitűzéseket is.

A magyarországi hulladékgazdálkodás egyik legfőbb hiányossága, hogy bár a gazdálkodók kötelezve vannak rá, nem rögzítik a begyűjtött hulladék mennyiségét, szerkezetére, összetételére nem végeznek méréseket. Az esetlegesen rögzített adatokat pedig központilag nem kezelik, sőt a rendelkezésre álló adatok sem mindig összemérhetőek, hiszen a mérések nem mindig ugyanazzal az eljárással készültek. Ez alapján nagyon nehéz megbecsülni az egyes települések, körzetek hulladékmennyiségét, illetve minőségét. Az erre alapuló számítások ilyenformán nem is lehetnek pontosak, csak irányadó becslések.

Magyarországon az első környezetvédelmi törvény 1976-ban született, de hatása a törvény keretjellege miatt korlátozott volt. A környezetvédelem társadalmi üggyé válása hazánkban az 1980-as évek második felére tehető. Több éves szakmai vita után a Magyar Országgyűlés 1995-ben fogadta el a környezetvédelmének általános szabályairól szóló új törvényt (1995. évi LIII. törvény), mely a már meglévő hazai tervezési rendszerek (területrendezés, területfejlesztés, településrendezés, településfejlesztés, stb.) mellet egy új típusú tervezés alapjainak a megteremtését irányozza elő. A Nemzeti Környezetvédelmi Program kidolgozásának részletes előírásait a törvény rögzíti. Ennek alapján az Országgyűlés 83/1997. (IX. 26.) határozata rendelkezett az 1997-2002 közötti időszakra szóló első Nemzeti Környezetvédelmi Programról (továbbiakban NKP-I), és tudomásul vette a megvalósításának általános tervét. A végrehajtás éves intézkedéseit kormányhatározatok hagyták jóvá.

A 2003–2008 közötti időszakra szóló második Nemzeti Környezetvédelmi Program (továbbiakban NKP-II) kidolgozásának alappillérét az NKP-I végrehajtása során felhalmozott tapasztalatok alkotják. Az NKP-I alapvető feladatát teljesítette: kijelölte a magyar környezetpolitika célkitűzéseit és cselekvési irányait, valamint felvázolt egy beavatkozási tervrendszert.

Az NKP-II kidolgozása a legfontosabb hazai és nemzetközi környezetpolitikai alapelvek figyelembevételével történt. Ezen alapelvek három csoportot képeznek:

- A környezetvédelemben mára már hagyományosnak tekintett alapelvek (pl. az elővigyázatosság, a megelőzés, a helyreállítás, a felelősség, az együttműködés, a tájékoztatás, a nyilvánosság és a szennyező fizet elve).

- A fejlett országok környezeti tevékenysége alapján számunkra példaértékűnek tekinthető további alapelvek (a megosztott felelősség; az átláthatóság biztosítása a tervezés, döntéshozás, finanszírozás, megvalósítás és ellenőrzés során; kiszámíthatóság a szabályozásban és a finanszírozásban; számonkérhetőség, világos célok, mérhető teljesítmények; partnerség, szubszidiaritás, addicionalitás, többszörös hasznú intézkedések).

- A legátfogóbb elvek sorába a fenntartható fejlődés alapelvei tartoznak. Ezek részletes kifejtését a Fenntartható Fejlődés Nemzeti Stratégiája tartalmazza majd, amely 2004 végére készül el, figyelemmel a közelmúltban lezárult johannesburgi „Föld Csúcs” eredményeire. Az alapelveket azonban lehetőség szerint már az NKP-II végrehajtásának első éveiben is érvényesíteni kell, ezzel is elősegítve a fenntartható fejlődés irányába történő átmenet társadalmi, gazdasági és környezeti feltételeinek kialakítását.

A 2000. évi hulladékgazdálkodási törvény előírta az Országos Hulladékgazdálkodási Terv (OHT) elkészítését.

2003. augusztus 15-én született meg a 126/2003. Korm. rendelet „A hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményéről”, amely többek között kimondja, hogy a 2008 végéig hatályos OHT alapján a regionális részeket készítő környezetvédelmi felügyelőségeknek 2003. szeptember közepéig, a rendelet hatálya alá tartozó településeknek és a jelentős mennyiségű hulladékot termelő cégeknek 2004. augusztus elejéig el kell elkészíteniük saját helyi illetve egyedi hulladékgazdálkodási  terveiket.

2004-ben a térség települései úgy döntöttek, hogy elkészíttetik saját helyi illetve egyedi hulladékgazdálkodási terveiket.

Jelen hulladékgazdálkodási terv kiindulási/bázis adatait, ahol ez nem került külön megnevezésre, az Önkormányzat biztosította; a bázisév 2003.

A tervezés során rendelkezésre állt:

- Kis-Rábamenti Társulás Településeinek Környezetvédelmi Programja (2002)

- Győr, Moson és Sopron Hulladékgazdálkodási Rendszer Projektcsoport, Beruházási előkészítő tanulmány (2004)

- Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Programja (2001.)

- Győr-Moson-Sopron Megye Környezetvédelmi Programja (2002.)

- Nyugat-dunántúli Regionális Környezetgazdálkodási Program, Helyzetfeltárás (2002.)

- A Nyugat-dunántúli Statisztikai Régió Hulladékgazdálkodási Terve (2003-2008)

# A tervezési terület általános bemutatása

A település Győr-Moson-Sopron megye középső részén, a Hanság déli peremén, Kapuvártól K-re 6 km távolságban helyezkedik el. Területének nagysága 1035 ha (ebből belterület 114 ha, külterület 921 ha). Lakossága 909 fő (KSH 2002).

A községről fennmaradt első írásos emlék 1265-ből való „nobiles de Wezeken” alakban. Nevét a IV. Bélát a Morva mezei csatában védelmező súlyosan megsérült hős katonáról, Vezekény Dénesről kapta. Hűségéért a királyi erdőbirtokból 5 telket kapott a birtokos.

1366-ban a győri káptalan előtt a Vezekény család tagjai közös megegyezéssel egymás között fölosztják a birtokot. A XVI. században a határ egy részét Czirákiak, a másik felét a Csornai család kapta meg. A Csornai család birtokát először Enyingi Török Bálint szerzi meg, majd házasság révén 1618-ban Nyári Miklóshoz kerül. A Cziráki birtok 1624-ben az Eszterházyak tulajdonába került, ezzel ők lettek a falu legnagyobb birtokosai. Győr elestét követően 1594-ben a település lakossága is a török pusztítás áldozatává vált. A falu újratelepítése 1622 körül kezdődött meg.

A község legfontosabb látnivalói a Keresztelő Szent Jánosról elnevezett római katolikus templom, amely barokk stílusban épült 1793-ban, majd az 1900-as évek elején két hajóval bővítették; a Nagy Boldogasszony kápolna, amely a veszkényi születésű Zalka János győri püspök támogatásával épült; a kápolna előtt álló műemlék jellegű pieta szobor; a millenniumi parkban álló, a két világháborúban elesett hősök tiszteletére állított emlékmű és a falu északi részén álló 1910-ben állított kereszt.

A községben az infrastrukturális ellátottság jó. A műszaki infrastruktúra teljesen kiépült. A községnek van óvodája, alsó tagozatos iskolája, orvosi rendelője, postája és egy új tornacsarnoka. A településen található két horgásztó és működik egy panzió is.

Helyi rendeletek

A település környezetvédelemmel kapcsolatos rendeletei:

- Környezetvédelmi (önálló) rendelet: –.

- Köztisztasági (önálló) rendelet: –.

- Települési szilárd hulladékgazdálkodási (önálló) rendelet: 12/2003. (IX. 17.).

- Települési folyékony hulladékgazdálkodási (önálló) rendelet: –.

A település rendelkezik rendezési tervvel: 25/1997. (XII. 29.).

A település nem rendelkezik önálló környezetvédelmi programmal, de a Kis-Rábamenti Társulás Településeinek Környezetvédelmi Programja (2002) foglalkozik Veszkény községgel.

Önálló rendelet létrehozása szükséges a köztisztaság és a települési folyékony hulladék témákban.

Amennyiben készül ilyen rendelet, véleményezés céljából a Észak-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség számára meg kell küldeni.

További feladatot jelent, hogy az Országos Hulladékgazdálkodási Terv rövid és hosszú távú stratégiájának és céljainak megfelelően a jelenleg készülő Helyi Hulladékgazdálkodási Tervet 2 évente felül kell vizsgálni közösen a tervezővel, és véleményeztetni kell a szükséges hatóságokkal (első sorban a Észak-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőséggel).

Kommunikáció

A kommunikáció az önkormányzat számára igen fontos feladatokat támaszt, hiszen a különféle csatornákon keresztül el kell érni mindazon szereplőket (lakosság, vállalkozások, intézmények, gyártók, forgalmazók, ellenőrző szervek), akik részt vesznek a korszerű hulladékgazdálkodási rendszerben. Ezért különösen nagy hangsúlyt kell fektetni a lehetséges csatornák feltárására.

Az önkormányzat átfogó kommunikációs stratégiával nem rendelkezik. A lakosságot a kábeltelevízió és a hirdetőtábla segítségével tájékoztatják. A Polgármesteri Hivatal elé kihelyezett hirdetőfelület karbantartását, frissítését a Polgármesteri Hivatal dolgozói heti rendszerességgel végzik.

A településen helyi újság nem jelenik meg, helyi rádió és televízió nem működik. Honlapja nincsen a községnek.

Lakossági fórumot évente egy alkalommal a Kultúrházban tartanak.

A településen környezetvédelemmel, környezeti neveléssel kapcsolatba hozható helyi civil szerveződés nem működik.

Természetvédelem

A település területén Nemzeti Park, Természetvédelmi Terület nem húzódik. Helyi védettséget élvező terület sincsen.

Települések közötti összefogás, tömörülés

A település tagja a Kis-Rábamenti Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulásának, valamint a Kapuvári (Statisztikai) Kistérségnek. Továbbá csatlakozott a Mosonmagyaróvár és Térsége Hulladékgazdálkodási Rendszerhez (amely a Győr, Moson és Sopron Hulladékgazdálkodási Rendszer Projektcsoport egyik alprogramja), amelyben a csatlakozó települések célul tűzték ki a hulladékgazdálkodási problémák korszerű, és közösen történő megoldását.

# A tervezési területen keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok típusai, mennyisége és eredete

## A keletkező nem veszélyes hulladékok

Az alábbi táblázat a településen vegyesen gyűjtött hulladékok összes mennyiségét tartalmazza, de nem tartalmazza a szelektív gyűjtés által elkülönített és külön kezelt nem veszélyes hulladékokat. Ezek mennyiségét későbbi táblázatban szerepeltetjük.

| Hulladék | Mennyiség (t/év) |
| --- | --- |
| Települési szilárd hulladékok | 850 |
| Települési folyékony hulladék | 5 300 |
| Kommunális szennyvíziszap | − |
| Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok* | − |
| Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok* | − |
| Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok* | − |
| Összesen | 6 150 |

*	csak az önkormányzatok üzemeltetésében lévő (felelősségi körébe tartozó) gazdasági szervezeteknél keletkező hulladékra vonatkozik.

1. táblázat

A keletkező nem veszélyes hulladékok típusa és éves mennyisége (2003.)

1. ábra

A Győr, Moson és Sopron Hulladékgazdálkodási Rendszer Projektcsoport területén

keletkező lakossági hulladék jellemző összetétele (2003)

Forrás: Győr, Moson és Sopron Hulladékgazdálkodási Rendszer Projektcsoport,

Beruházás Előkészítő Tanulmány (2004)

## A keletkező kiemelten kezelendő hulladékok típusa, mennyisége és keletkezési helye

A településen az önkormányzati intézményekben veszélyes hulladék nem keletkezik.

A nem önkormányzati szervezeteknél, vállalkozásoknál keletkezett veszélyes hulladék adatait az illetékes Környezetvédelmi Felügyelőséghez bejelentési kötelezettségük értelmében önkéntes bevallás útján adják meg, elszállításukról maguk gondoskodnak a szükséges engedélyekkel rendelkező szállító, ártalmatlanító cégek bevonásával.

Az önkormányzat felelősségi körébe tartozik a közterületek, belterületi utak tisztántartása is, amelyet az Önkormányzat alkalmazottai (2 fő) hetente végeznek el. A közterületeken heti 5 kg hulladék keletkezik, a legszennyezettebb területek a buszmegállók környéke. A közterületi gyűjtőedényzeteket hetente ürítik. A rendelkezésre álló eszközállomány megfelelő, fejlesztést nem terveznek ezen a téren.

## A felhalmozott hulladékok

Az Önkormányzatnak nincs tudomása illegális hulladéklerakásról, a település területén felhalmozott olyan hulladékról, amely végleges elhelyezése még nem megoldott, és amelyek kezelését a településen az önkormányzatnak (is) tervezni kell.

## A területre beszállított és a területről kiszállított hulladékok

A település határát az alábbi mennyiségű hulladékok lépik át:

| Hulladék | Településre beszállított (t/év) | Településről kiszállított (t/év) |
| --- | --- | --- |
| Települési szilárd hulladékok | − | 850 |
| Települési folyékony hulladék | − | 5 300 |
| Kommunális szennyvíziszap | − | − |
| Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok* | − | − |
| Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok* | − | − |
| Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok* | − | − |
| Összesen | − | 6 150 |

*	csak az önkormányzatok üzemeltetésében lévő (felelősségi körébe tartozó) gazdasági szervezeteknél keletkező hulladékra vonatkozik.

2. táblázat

A településre beszállított és onnan kiszállított

nem veszélyes hulladékok és éves mennyiségük (2003.)

Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, a településre beszállított és onnan kiszállított, kiemelten kezelendő hulladékáramokat és mennyiségüket a tervezés időpontjában, mért adat nem áll rendelkezésre.

## A területi éves hulladékmérleg bemutatása

A tervezési területen hulladékhasznosítás vagy ártalmatlanítás nem történik. Az elszállított hulladékokkal kapcsolatban erre vonatkozó pontos adat nem áll rendelkezésre. A hulladék alapvetően deponálásra kerül, hasznosítása csak minimális mértékű. A keletkező települési folyékony hulladékot közcsatornán a Pannon-Víz Rt. kapuvári szennyvíztisztító telepére vezetik és ott tisztítják meg.

| Hulladék | Hasznosítás | Égetés | Lerakás | Egyéb kezelt | Összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/év | % | t/év | % | t/év | % | t/év | % | t/év | % |
| Települési szilárd hulladékok | – | – | – | – | 850 | 100 | – | – | 850 | 13,8 |
| Települési folyékony hulladék* | – | – | – |  | – | – | 5 300 | 100 | 5 300 | 86,2 |
| Kommunális szennyvíziszap | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Összesen | – | – | – | – | 850 | 13,8 | 5 300 | 86,2 | 6 150 | 100 |

* a szippantások szükséges mennyisége alapján becsült érték

3. táblázat

A nem veszélyes hulladékok éves mennyisége,

hulladékmérlege és a kezelési arányok (2003.)

# A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények

## A hulladékgazdálkodási törvényben, valamint a végrehajtási jogszabályaiban meghatározott területi, helyi, egyedi műszaki követelmények, belső műszaki leírások rövid leírása.

### Települési szilárd hulladéklerakó

A településen nem működik szilárd hulladéklerakó.

### Hulladékgyűjtő sziget

A településen jelenleg három hulladékgyűjtő sziget található, ahol papírt és műanyagot gyűjtenek. A Rekultív Kft. hetente egyszer, szerdai napon üríti a szigeteket.

- A hulladékgyűjtő sziget:

- szabványos vagy erre a célra gyártott speciális edényzettel kell ellátni, minimálisan három hasznosítható hulladék-összetevő elkülönített begyűjtését kell lehetővé tenni

- elhelyezése történhet közterületen, lakóövezetben, kereskedelmi egységek közelében úgy, hogy alkalmas legyen a gyalogosan történő megközelítésre

- kihelyezett edényzet zárható, bedobó nyílással ellátott, a gyűjtőjárműhöz illesztett rendszerű legyen;

- a kialakítását úgy kell megvalósítani, hogy a gyűjtőedényzet célgéppel történő ürítése biztosítható legyen.

- a begyűjtött hulladékot a gyűjtősziget üzemeltetőjének a gyűjtősziget edényzetéből rendszeresen kell ürítenie, vagy az edényzetet kell cserélnie, és a begyűjtött hulladékot a további kezelést végző telephelyre kell szállítani, valamint nyilvántartásba kell venni.

- a hulladékgyűjtő sziget edényzetének rendszeres tisztításáról, karbantartásáról és szükség szerinti gyakorisággal történő cseréjéről a gyűjtősziget üzemeltetőjének kell gondoskodnia.

### Hulladékgyűjtő udvar

A településen hulladékgyűjtő udvar még nem került telepítésre, de az Önkormányzat tervei között szerepel egy hulladékgyűjtő udvar kialakítása..

- A hulladékgyűjtő udvart a begyűjtött hulladékok környezetszennyezést kizáró elhelyezése, valamint az illetéktelen behatolás megelőzése érdekében körül kell keríteni, és őrizni kell. A begyűjtött hulladékok erre a célra rendszeresített szabványosított gyűjtőedényben vagy konténerben helyezhetők el. A gyűjtőedényeken minden esetben és egyértelműen fel kell tüntetni a tárolandó hulladékfajtát (felirat, piktogram).

- Veszélyes hulladék begyűjtése zárt építményben vagy konténerben, illetve nyílt téren kettősfalú vagy kármentővel felszerelt, zárható gyűjtőedényben vagy konténerben végezhető.

- A biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmú hulladék és az építési, bontási hulladék nyílt téren helyezhető el. A nyílt téri tárolás minden esetben csak edényzetben történhet, és gondoskodni kell a csurgalékvíz összegyűjtéséről, kezeléséről, valamint a hulladék rendszeres elszállításáról.

- Lakossági beszállításkor – külön kérésre – az átvett hulladékról bizonylatot kell kiállítani. A hulladékgyűjtő udvarról történő kiszállítást minden esetben bizonylaton kell rögzíteni. A hulladékgyűjtő udvarból a begyűjtött hulladékot kezelőtelepre kell szállítani.

- A begyűjtött hulladék – a biológiailag lebomló hulladék kivételével – az átvétel időpontjától számított 1 éven túl a hulladékgyűjtő udvaron nem tartható. A biológiailag lebomló hulladékokat legfeljebb 1 hétig, zárt körülmények között lehet a hulladékgyűjtő udvaron tartani.

- A hulladékgyűjtő udvarban a következő hulladékok gyűjthetők:

- települési szilárd hulladék hasznosítható összetevői,

- nagydarabos hulladék (lom),

- a lakosságnál keletkező veszélyes hulladék,

- nem lakosságtól származó kis mennyiségű veszélyes hulladékok,

- a lakosságnál keletkező 1 m3-t meg nem haladó építési, bontási hulladék.

### Települési folyékony hulladékok és iszapok kezelése

A településen 1996-ban épült ki a szennyvízhálózat, amelyet ugyanabban az évben helyeztek üzembe. Jelenleg 5 500 m hosszú. A csatornahálózatba bekötött lakások száma 280 (80%). A keletkező szennyvizet (2003-ban 70 867 m3) a kapuvári szennyvíztisztító telepre vezetik (üzemeltető: Pannon-Víz Rt.).

Azoknál a lakásoknál, ahol nincs szennyvízelvezetés, a szennyvízelhelyezés módja szikkasztásos, megközelítőleg 70 ingatlanon van szikkasztással működő szennyvíztároló. A településen keletkező folyékony hulladék mennyisége kb. 5300 t/év.

- A települési folyékony hulladékok kezelésével kapcsolatban a 213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet, az 50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet tartalmaz alapvető iránymutatásokat.

- Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező települési folyékony hulladékot műszakilag megfelelő (zárt) tartályban köteles gyűjteni, azt a begyűjtésre jogosult hulladékkezelőnek átadni. Az illetékes vízügyi hatóság határozza meg, hogy a települési folyékony hulladék elhelyezésére melyik szennyvíztisztító telep vehető igénybe.

- Az önkormányzat köteles közszolgáltatást biztosítani a települési folyékony hulladék begyűjtésére, a közszolgáltatót helyi rendeletben megnevezni. Az önkormányzat felelőssége a kiválasztás során vizsgálni azt, hogy a szükséges engedélyekkel rendelkezik-e a szolgáltató, és csak azt választhatja, amelyik az összes jogszabályi feltételnek megfelel. A hulladékszállítási tevékenység engedélyköteles tevékenység, mely tevékenységet a környezetvédelmi előírások betartása mellett a hulladék sajátosságait figyelembe vevő speciális szállítójárművel lehet végezni. A tevékenység végzése megfelelő szaktudást és felszereltséget igényel. A szállítást végző felelőssége, hogy a birtokában lévő hulladékot engedéllyel rendelkező kezelőnek adja át további kezelésre.

- A 174/2003. (X. 28.) Kormányrendelet az egyedi szennyvízkezelés nemzeti megvalósítási programjáról szól (a továbbiakban: „B” program).

- A program azt a környezetvédelmi szempontból kívánatos gyakorlatot kívánja elősegíteni, hogy az „A” program keretében nem csatornázott területeken élők szennyvizeinek, illetőleg települési folyékony hulladékuknak kezelését is megfelelő műszaki színvonalú berendezésekben, létesítményekben végezzék és ezek létesítéséhez külső forrásokat vehessenek igénybe. A program 2015-2020-ig megvalósuló fejlesztésekre vonatkozik, és alapvetően a követezőekben felsorolt szennyvíztisztítást szolgáló létesítményeket, építményeket határozza meg:

Egyedi szennyvízkezelés:

Az egyedi szennyvízkezelésre lehatárolt területeken olyan egyedi szennyvízkezelési létesítmények (építmények) alkalmazása, amelyek 1-25 lakosegyenértéknek (főnek) megfelelő települési szennyvíz tisztítását és/vagy végső elhelyezését, illetve átmeneti gyűjtését, tárolását szolgálják. Ezek a környezetvédelmi és vízgazdálkodási szempontoktól, illetve a beépítési szokásoktól függően lehetnek: az egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmények, az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések és az egyedi zárt szennyvíztárolók.

Egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmény:

Olyan létesítmény (építmény), amely a környezeti elemek terhelését csökkentve a települési szennyvizek nem közműves elvezetésére-tisztítására és elhelyezésére szolgál, a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással egyenértékű környezetvédelmet és életminőséget biztosít. Az egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmény a szennyezőanyagok lebontását energia bevitel nélkül végzi. Technológiai elemei: az oldómedence, a kavics/homokszűrő(k), amelyek összességében lehetővé teszik – a földtani közegbe történő végső kibocsátás esetén - a növényzet és a talaj élővilága számára a tisztított szennyvizek maradék tápanyagtartalmának hasznosítását, vagy a felszíni vizekben történő ártalommentes elhelyezést.

Egyedi szennyvíztisztító kisberendezés:

Olyan létesítmény (építmény), amely a települési szennyvizek nem közműves elvezetésére-tisztítására és elhelyezésére szolgál, a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással egyenértékű környezetvédelmi megoldást biztosít. A szennyezőanyagok lebontását energia bevitel segítségével végző egyedi szennyvíztisztító kisberendezésnek biztosítania kell a szennyvizek szennyezőanyag tartalmának külön jogszabályban előírt mértékű eltávolítását, akár felszíni víz, akár a földtani közeg a befogadó.

Egyedi zárt szennyvíztároló:

Olyan létesítmény (építmény), amely egy vagy több, zártan és vízzáróan kialakított medencéből áll; a szennyvizek ártalommentes gyűjtésére és a szennyvízből keletkező települési folyékony hulladék időszakos tárolására szolgál; az ebben gyűjtött települési folyékony hulladék ártalommentes elhelyezése a rendszeres elszállítás, a hulladékgazdálkodásra vonatkozó külön jogszabályok (értsd: Hgt.) szerint további kezelés után biztosított.

A „B” programban megfogalmazott támogatási rendszer igénybevételének követelménye, hogy a települési önkormányzatnak legyen Települési Szennyvízkezelési Programja, amely arra épül, hogy a nem csatornázott településrészeken megszervezi és üzemelteti a szakszerű egyedi szennyvízkezelési közszolgáltatást. Ezt a lakosság a helyi programnak megfelelően - az egyedi kislétesítmények alkalmazása esetén - jegyzői engedélyezés alapján veszi igénybe.

A nem veszélyeshulladék-lerakóban, a biológiai, kémiai, illetve hőkezeléssel tartós (legalább 6 hónapig tartó) tárolással vagy más kezeléssel nyert olyan szennyvíztisztításból származó hulladék és csatornaiszap helyezhető el, amelyben a fekál coli és a fekál streptococcus szám ml-ben mért mennyisége a kezelés során az eredeti érték 10%-a alá csökkent.

A jogszabályokban meghatározottaktól eltérő, a hulladékkezeléssel kapcsolatos speciális területi, helyi vagy egyedi műszaki követelmények nincsenek.

# Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések

Ebben a fejezetben az általános kötelezettségektől eltérő, azon hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések kerülnek részletezésre, amelyek elkülönített gyűjtését az önkormányzat célul tűzte ki, valamint gyűjtését a közeljövőben megoldhatónak látja.

## Kiemelt hulladékáramokra vonatkozó kezelési, begyűjtési, elkülönítési megoldások

### Hulladékolajok

- A 4/2001. (II.23.) KöM rendelet tartalmazza a hulladékolajok kezelésével kapcsolatos szabályokat.

- Hulladékolajnak minősül bármelyik, az eredeti rendeltetési céljára már nem használható, hulladékká vált ásványolaj alapú kenőolaj, illetve ipari olaj, továbbá a motorolajok, illetve sebességváltó-olajok, valamint a turbinaolajok és a hidraulikaolajok is. A hulladékolajok gyűjtése, tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása – az e rendeletben foglalt eltérésekkel – a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről, kezeléséről szóló külön jogszabály rendelkezései szerint végezhető.

- Az a természetes személy, gazdálkodó szervezet, külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe (a továbbiakban: birtokos), aki a tevékenysége során keletkező hulladékolaj hasznosítását vagy ártalmatlanítását a jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelően nem tudja elvégezni, köteles a hulladékolajat a kezelési tevékenységek végzésére jogosult gazdálkodó szervezetnek átadni.

- A munkahelyi és az üzemi gyűjtés, tárolás, begyűjtés és szállítás során a hulladékolaj birtokosa hulladékolaját nem keverheti össze más veszélyes hulladékokkal.

- Elsőbbséget kell biztosítani a hulladékolajok regenerálással történő hasznosításának, feltéve, hogy ezt a műszaki és gazdasági körülmények lehetővé teszik. Ha a hulladékolajokat nincs lehetőség hasznosítani, akkor égetéssel történő ártalmatlanításukat kell megvalósítani.

- Energiahordozónak kell tekinteni azokat a hulladékolajokat, amelyek nem tartalmaznak 50 ppm-nél nagyobb koncentrációban PCB-t, illetve PCT-t, továbbá olyan veszélyes szennyező anyagokat, amelyek az égetés során veszélyeztetnék a környezetet.

- Ha a hulladékolajakat energiahordozóként hasznosítják – önmagukban vagy termékkel keverve (együttes égetés)–, akkor égetésük során a mindenkor hatályos, a hulladékok égetésére vonatkozó levegőtisztaság-védelmi jogszabály előírásait kell megtartani.

### Akkumulátorok és szárazelemek

- A 9/2001. (IV.9.) KöM rendelet az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezelésének részletes szabályairól szól.

- Elem, illetve akkumulátor: elektromos áramforrás, mely kémiai energiát közvetlenül elektromos energiává alakít át, és egy vagy több elsődleges (nem újratölthető) vagy másodlagos (újratölthető) részegységből (cellából) áll

- Tilos a hulladékká vált elemek és akkumulátorok más hulladékba történő keverése.

- Az elemek és akkumulátorok tulajdonosai, birtokosai kötelesek az általuk használt hulladékká vált elemek, akkumulátorok elkülönített gyűjtését megoldani, továbbá a hasznosítást vagy ártalmatlanítást biztosítani közvetlenül vagy jogosultság hiányában a visszagyűjtést végzőnek vagy a kezelésre engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek történő átadással.

- A gyűjtőhelyeken, a visszagyűjtést végző fogyasztói forgalomba hozatali helyeken visszagyűjtött hulladék elemek és akkumulátorok begyűjtéséről, hasznosításáról, illetve ártalmatlanításáról a gyártó köteles a Hgtv. 3. §-ának megfelelően gondoskodni.

- A hulladékká vált savas ólomakkumulátorok, illetve nagy kapacitású lúgos akkumulátorok visszagyűjtése érdekében a fogyasztói forgalomba hozatali hely - külön megállapodás esetén - a tevékenység helyszínén a gyártó által biztosított akkumulátorsavnak ellenálló - nagy kapacitású lúgos akkumulátorok visszagyűjtése esetén lúgálló - megfelelő gyűjtőedényt, gyűjtőkonténert köteles elhelyezni, amelynek fedele csak a gyűjtést végző által nyitható fel.

- Az elemeket és akkumulátorokat az elkülönített gyűjtésre vonatkozóan a jogszabályban előírt jelöléssel kell ellátni.

### Elektromos és elektronikai hulladékok

- A magyar törvényhozás jelen terv kidolgozásakor tárgyalja és egyezteti a bevont szervezetekkel az elektromos és elektronikai berendezések hulladékairól szóló Európai Parlament és Tanács 2003. január 27-i 2002/95/EK és 2002/96/EK irányelvével harmonizáló KvVM rendeletet.

### Kiselejtezett gépjárművek

- 2006-ig biztosítani kell minden kiselejtezett járműre a bontásból származó alkatrészek újrahasználatát és a maradékok hasznosítását együttesen 85 tömeg%-ban.

### Egészségügyi hulladékok

- Az 1/2002. (I.11.) EüM rendelet az egészségügyi intézetekben keletkező hulladékok kezeléséről szól.

- Egészségügyi hulladék: az egészségügyi ellátásban keletkező humán biológiai anyagok, veszélyes hulladékok és a települési hulladéknak megfelelő hulladékok

- A humángyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezelésére – a hulladékok jegyzékében foglalt besorolástól függetlenül – a veszélyes hulladékokra vonatkozóan külön jogszabályban előírtak az irányadók.

- Az éles eszközöket szilárd falú, szúrásálló edényzetben, más hulladékot folyadékzáró, mechanikai sérülésnek ellenálló, megtelés után lezárt és már ki nem nyitható eszközökben kell gyűjteni.

- A gyűjtőeszközöket a sárga (fertőzésveszély) színkóddal és a nemzetközi bioveszély jellel kell ellátni.

- Fertőző hulladék szállításánál a veszélyes áruk szállításáról szóló jogszabályok szerint kell eljárni.

- Az egészségügyi intézménynek, ha saját ártalmatlanító berendezéssel nem rendelkezik, a fertőző hulladék folyamatos elszállítására és ártalmatlanítására - erre a tevékenységre engedéllyel rendelkező hulladékkezelővel szerződést kell kötnie.

- Hulladékgazdálkodási felelőst kell kijelölni az egészségügyi intézmények közül

### Állati eredetű hulladékok

- Az állati hulladékokkal kapcsolatos intézkedéseket a 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet szabályozza.

- A rendelet az állati hulladékokat veszélyességétől függően három osztályba sorolja be. Az egyes osztályba sorolt hulladékokra különböző kezelési eljárásokat határoz meg.

- Az 1. osztályba sorolt állati hulladékot külön jogszabály szerint égetőműben történő égetéssel, vagy - az állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás (a továbbiakban: állomás) által engedélyezett kezelő és feldolgozó üzemben történt - hőkezelést követően, külön jogszabály szerint égetéssel vagy együttégetéssel kell ártalmatlanítani. Az elhullott, 50 kg-nál nem nagyobb össztömegű, kedvtelésből tartott állatokat, valamint a három hetesnél fiatalabb szopósbárány, kecskegida és borjú hulláját az állati hulladék birtokosa saját telkén a szomszéd telek határvonalától 1,5 m-re elföldelheti, vagy a kedvtelésből tartott állatok kegyeleti temetőjében is eltemetheti a tulajdonos.

- A 2. osztályba besorolt állati hulladékok kezelését az állategészségügyi állomás által engedélyezett kezelő és feldolgozó üzemek végezhetik el, a keletkező fehérjetartamú hulladékot szerves trágyaként vagy talajjavítóként a külön jogszabályokban foglaltak szerint lehet felhasználni, illetve a keletkező hulladékot biogáz vagy komposztáló telepen lehet felhasználni.

- A 3. osztályba sorolt állati hulladékok ártalmatlaníthatóak égetőműben, továbbá hasznosíthatóak kezelő és feldolgozó üzemben.

- A keletkezett állati hulladékot 24 órán belül össze kell gyűjteni és el kell szállítani állati hulladékgyűjtő helyre, vagy gyűjtő-átrakó telepre, vagy kezelő és feldolgozó üzembe, komposztáló telepre, vagy egyéb engedélyezett létesítménybe.

- 2006. január 1. után elföldelni csak az elhullott, 50 kg-nál nem nagyobb össztömegű kedvtelésből tartott állatokat, az elhullott baromfit, a 3 hetesnél fiatalabb malacot, szopósbárányt, kecskegidát, borjút, évente legfeljebb 50 kg össztömegig, továbbá azon állati hulladékot lehet, melynek szállítása jelentős köz- vagy állat-egészségügyi kockázattal jár.

- Új állati hulladéktemető létesítése nem engedélyezhető. A felhagyott állati hulladéktemető területén 30 évig mezőgazdasági művelést nem szabad folytatni. Ezt a tilalmat a rendelet alapján az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetnie a földrészlet tulajdonosának

### Egyéb hulladék

- A 5/2001. (II.23. ) KöM rendelet a poliklórozott bifenilek és a poliklórozott terfenilek és az azokat tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól szól.

- A PCB-t tartalmazó transzformátorok működtetése csak addig folytatható, amíg a bennük levő PCB eleget tesz a dielektromos követelményekre vonatkozó szabványoknak, illetve előírásoknak, feltéve, hogy e transzformátorok jól működnek és nem szivárognak.

- Tilos az új transzformátorokat PCB-vel, illetve PCB-t tartalmazó folyadékkal feltölteni, továbbá a használatban levőket utánatölteni vagy újratölteni.

- A hulladékká vált PCB, továbbá a PCB-t tartalmazó hulladékok üzemi gyűjtésére, valamint kezelésükre feljogosított gazdálkodó szervezeteknek történő átadására a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló rendelet előírásait kell alkalmazni.

- Tilos a PCB más anyagtól történő elkülönítése további felhasználás céljából. A hulladékká vált berendezések megtisztítását és az eltávolított PCB-k ártalmatlanítását legkésőbb 2010. december 31-ig kell végezni.

- A PCB-t tartalmazó berendezések birtokosainak a rendelet 6. §-a szerinti nyilvántartás alapján a berendezések számáról, illetve a bennük levő PCB mennyiségéről és anyagi minőségéről, a berendezések megtisztítását végző, illetve a kezelésre jogosult gazdálkodó szervezeteknek a birtokukban levő hulladékká vált PCB-t tartalmazó és ártalmatlanításra átvett berendezések számáról, eredetéről, a PCB anyagi minőségéről, a PCB tartalmáról, továbbá ha van a birtokukban, az elkülönített PCB anyagi minőségéről, mennyiségéről és eredetéről az illetékes környezetvédelmi felügyelőségnek bejelentést kell tenniük.

- A rendelet hatálya alá tartozó valamennyi, PCB-vel kapcsolatos tevékenység során maradéktalanul be kell tartani az egyéb jogszabályok tűzvédelmi, a munkavállalók egészségét, biztonságát nem veszélyeztető munkavégzésre vonatkozó szabályait és a tevékenységekkel kapcsolatos bejelentési kötelezettségre vonatkozó előírásait.

### Inert hulladék

- Az építési törmelék hasznosítási arányát 2008-ig 50%-ra kell emelni.

### Gumi

- A gumiabroncs lerakása 2006-tól nem lehetséges, hasznosítását mielőbb meg kell oldani. A termékdíjas bevételekből kialakított gyűjtőrendszer kapacitása elégséges.

### Biológiai úton lebomló szerves hulladék

- A 2000. évi Hg. Törvény értelmében a települési hulladéklerakókban ártalmatlanított, biológiai úton lebomló szervesanyag tartalmat az 1995-ben képződött mennyiséghez képest 2004. július 1. napjáig 75%-ra, 2007. július 1. napjáig 50%-ra, 2014. július 1. napjáig 35%-ra kell csökkenteni.

- Elsősorban a települési hulladékban megjelenő biohulladék, valamint a papír lerakását kell fokozatosan csökkenteni.

- 2008-ig ki kell építeni a 10 000 főnél nagyobb településeknél az üzemi méretű komposztáló telepeket.

- A biohulladék-kezelő telepen intézkedéseket kell tenni az alábbi káros és esetlegesen veszélyeztető hatások csökkentése érdekében:

- poremisszió,

- a szél által elhordott anyagok,

- zaj és közlekedés,

- rágcsálók, madarak, kártékony rovarok,

- káros gázok képződése,

- azon biohulladék-kezelő telepeknek, amelyek lakóházak közelében helyezkednek el, olyan intézkedéseket kell foganatosítaniuk, amelyek csökkentik a szaghatást;

- A szaganyagok elleni, műszaki berendezésekkel történő kezelések hatékonyságát a CEN által javasolt dinamikus olfaktometriás módszerrel (MSZ-13-108-85) kell értékelni.

- A komposztáló telep minimális helyszükséglete a kezelni kívánt hulladék mennyiségének és a kezelési módszer megválasztásának függvénye. A komposztáló telep mindhárom területi egységénél - előkezelő tér, komposztáló tér, utókezelő tér -, biztosítani kell a szilárd burkolatú terület kialakítását, és a csurgalékvíz megfelelő elvezetését.

- Az előkezelő térre történik a szerves hulladékok beszállítása, valamint a komposztálás kezdetéig itt történik az előtárolás is. Az előkezelő téren valósul meg a fás jellegű zöldhulladékok aprítása, valamint a különböző biohulladékok keverése, homogenizálása. a bekevert, homogenizált hulladékokat (általában) rakodógép segítségével innen szállítják át a komposztáló térre.

- A komposztáló téren történik a biohulladékok tényleges kezelése, az érlelés. A hulladékokat technológiától függően különböző méretű prizmákba rakják, illetve komposztáló berendezésekbe helyezik. Az érés során biztosítani kell a folyamatban résztvevő mikroorganizmusok életműködéshez szükséges optimális feltételeket (hőmérséklet, nedvességtartalom, oxigén stb.). A különböző nyitott és zárt rendszerek ezeket a feltételeket a legkülönbözőbb módszerekkel biztosítják, ami a komposztáló tér területigényében is jól tükröződik.

- Az intenzív érés befejeztével a komposztot az utókezelő térre szállítják. Az utókezelő téren a komposzt érettségi fokától függően különböző ideig tart az utóérlelés, majd ezt követően az utókezelés. A komposztot rostálják, illetve a további felhasználástól függően frakcionálják, esetleg zsákolják.

- A biohulladék, aprított zöldhulladék, illetve egyéb szerves hulladékok (kivéve, pl. szennyvíziszapok) térfogattömege: 0,6 t/m3. A komposztáló-prizmák méretezését legpontosabban a hulladékok térfogata alapján lehet elvégezni.

- Házilag is komposztálható szerves hulladékok:

- Nyers zöldség és gyümölcsmaradékok, elvirágzott növények,

- kaszálék, aprított nyesedék, lehullott lomb (kivéve a nem komposztálhatók között felsoroltak)

- ételmaradékok (a felső rétegben jól elkeverve), kávézacc, kiforrázott tealevelek,

- fehérítetlen papírfilterek, tojáshéj (meszes talajon csak kis mennyiségben), papír tojástartó, papírzsebkendő, könnyen foszló papír törlőkendő,

- állati trágyák, kutyaürülék.

- A dió-, a tölgy-, az akác-, a vadgesztenye-levél és a napraforgószár lassan (1,5-2 év alatt) bomlik le, ezért külön komposztálandók.

- Nem komposztálható – a minőség végett komposztálásra nem javasolt – szerves hulladékok:

- Fertőzött növényi maradványok (elégetendők!),

- kemény viaszos levelek (fenyő, magyal),

- indás vagy futónövények szára, burgonyaszár, egész kenyér,

- papír (kivéve a fent említetteket),

- gyomok.

## Szelektív hulladékgyűjtési módok

### Gyűjtőszigetek

A településen jelenleg három hulladékgyűjtő sziget található, ahol papírt és műanyagot gyűjtenek. A Rekultív Kft. hetente egyszer, szerdai napon üríti a szigeteket.

### Szárazelemgyűjtő tartályok

A településen szárazelemgyűjtő tartályok még nem kerültek kihelyezésre, de az Önkormányzat tervezi egy-egy gyűjtőedény kihelyezését a hulladékgyűjtő szigetekre.

### Lomtalanítás

Lomtalanítást az Önkormányzattal kötött szerződés értelmében a Rekultív Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. évente egy alkalommal, tavasszal bonyolít le a Polgármesteri Hivatallal előre egyeztetett időpontban.

### Visszavételi lehetőségek

A településen hulladékgyűjtő udvar még nem került telepítésre, de az Önkormányzat tervei között szerepel egy hulladékgyűjtő udvar kialakítása. A községhez legközelebb eső hulladékgyűjtő udvar Fertőszentmiklóson található.

## Kiemelt hulladékáramokra vonatkozó kezelési, begyűjtési, elkülönítési mennyiségek

Az önkormányzat felelősségkörébe tartozó, kiemelten kezelendő hulladékokról, a tervezés időpontjában nem állnak rendelkezésre adatok.

# A hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott vállalkozások

## A hulladékokra vonatkozó kezelési tevékenységek és jellemzők ismertetése

### A hulladékgyűjtő-szállító rendszer bemutatása

A településen a lakossági szilárd hulladék szállítását a Rekultív Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Barátság u. 8.) heti egy alkalommal szerdai napon végzi. A hulladékgyűjtő edényzet típusa: 60 és 110 l-es kerekes műanyag tartály.

A település minden része be van kapcsolva a szervezett hulladékgyűjtésbe. A lakossági hulladék a 15 km távolságra lévő fertőszentmiklósi lerakóba kerül elszállításra.

| Hulladék | Begyűjtő, szállító neve | Székhely (település) | Átvevő kezelő megnevezése |
| --- | --- | --- | --- |
| Települési szilárd hulladékok | Rekultív Kft. | Mosonmagyaróvár | Rekultív Kft. fertőszentmiklósi regionális hulladéklerakó telepe |
| Csomagolási hulladékok (papír, műanyag) | Rekultív Kft. | Mosonmagyaróvár | Rekultív Kft. fertőszentmiklósi regionális hulladéklerakó telepe |
| Egyéb hulladék (lom) | Rekultív Kft. | Mosonmagyaróvár | Rekultív Kft. fertőszentmiklósi regionális hulladéklerakó telepe |

4. táblázat

A hulladékgyűjtő-szállító rendszer bemutatása (2003.)

A területen folyó, hulladékkezelésre előírt engedélyek megnevezését, valamint főbb adatait az alábbi táblázat részletezi:

| Engedélyes neve | Telephely | Tárgy | Engedély száma |
| --- | --- | --- | --- |
| Pannon-Víz Rt. | Kapuvár | Kapuvár és térsége szennyvízcsatornázási és üzemeltetési vízjogi engedély | 25-059-02/2000, 35-968-2/2004. |
| Rekultív Kft. | Fertőszentmiklós | Begyűjtés, szállítás (települési szilárd hulladék) | H-43982-8/202. |

5. táblázat

Hulladékkezelésre előírt engedélyek

### A területen folytatott hulladékkezelési (hasznosítási, ártalmatlanítási) tevékenység bemutatása

A településen használatban lévő szilárd hulladéklerakó, folyékony hulladéklerakó és dögkút nem található, hulladékhasznosítási tevékenység nem folyik.

### Fejlesztést vagy felszámolást, illetve rekultiválást igénylő kezelő telepek, illetve lerakóhelyek meghatározása

A településen bezárt szilárd hulladéklerakó nem található. Illegális lerakóról az Önkormányzatnak nincs tudomása.

### Komposztáló(k) ismertetése

A településen komposztáló nem található.

### A másodnyersanyag visszanyerés és az újrahasznosítás aránya tervezési területen

A másodnyersanyag visszanyerés és az újrahasznosítás arányára vonatkozóan pontos adat nem áll rendelkezésre.

### A területen keletkező biológiailag lebomló szerves települési hulladékok mennyisége (aránya) és ebből a lerakásra kerülő mennyiség (arány)

A településen keletkező biológiailag lebomló szerves települési hulladékokra vonatkozóan pontos adat nem áll rendelkezésre. A települési szilárd hulladék mennyiségéből következtetve, Veszkény községben évente 255 tonna biológiailag lebomló szerves hulladék keletkezik.

### A területen keletkező települési folyékony hulladékok és szennyvíziszapok mennyisége, begyűjtése

A településen 1996-ban épült ki a szennyvízhálózat, amelyet ugyanabban az évben helyeztek üzembe. Jelenleg 5 500 m hosszú. A csatornahálózatba bekötött lakások száma 280 (80%). A keletkező szennyvizet (2003-ban 70 867 m3) a kapuvári szennyvíztisztító telepre vezetik (üzemeltető: Pannon-Víz Rt.).

Azoknál a lakásoknál, ahol nincs szennyvízelvezetés, a szennyvízelhelyezés módja szikkasztásos, megközelítőleg 70 ingatlanon van szikkasztással működő szennyvíztároló. A településen keletkező folyékony hulladék mennyisége kb. 5300 t/év.

### A települési folyékony hulladékok és szennyvíziszapok elhelyezése

A településen használatban lévő folyékony hulladéklerakó nem található. Illegális szennyvízleürítésről az Önkormányzatnak nincsen tudomása.

# Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása

## Hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzései, valamint a tervidőszak végére várhatóan keletkező hulladékok összetételi és mennyiségi prognózisa

A keletkező hulladék mennyisége csökkenthető, az ezzel foglalkozó elv a hulladék-megelőzés. A megelőzés módszereit a gazdaságosabb termelési technológiák bevezetésében is, de sokkal inkább a mindennapi életben kereshetjük. Nagy hangsúlyt kell fektetni a környezettudatos gondolkodás, vásárlás szemléletének elterjesztésére, amely hosszabb távon kevesebb csomagolóanyag-hulladék képződéséhez vezethet. Hasonlóképpen kell megtanítani a lakosságot, az intézményeket, vállalkozásokat a szelektív hulladékgyűjtésben való részvételre. Ehhez elengedhetetlen, hogy megfelelő infrastruktúra kerüljön kiépítésre és felkutassák a másodnyersanyagként felvevő helyeket, termelőket.

A hulladékok mennyiségének várható változását az OHT 2010-re (2008+2 év) az alábbiak szerint prognosztizálja:

- Települési szilárd hulladékok:	+2 %,

- Települési folyékony hulladék:	-10 %,

- Kommunális szennyvíziszap (csatornázottság növekedése miatt):	+250 %,

- Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok:	+2 %,

- Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok:	-20 %,

- Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok:	-20 %,

A területre jellemző népességfogyást, elvándorlást és egyéb helyi viszonyokat figyelembe véve az alábbiak szerint módosulnak a várható változások, amelyek alapján a 6. táblázat értékei kerültek meghatározásra:

- Települési szilárd hulladékok:	+1,5 %,

- Települési folyékony hulladék:	-8 %,

| Hulladék | 2004 (t/év) | 2005 (t/év) | 2008 (t/év) |
| --- | --- | --- | --- |
| Települési szilárd hulladékok | 850 | 853 | 863 |
| Települési folyékony hulladék | 5 300 | 5 300 | 4 876 |
| Kommunális szennyvíziszap | − | − | − |
| Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok | − | − | − |
| Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok | − | − | − |
| Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok | − | − | − |
| Összesen | 6 150 | 6 153 | 5 739 |

6. táblázat

A képződő nem veszélyes hulladékok mennyiségének várható alakulása

A kiemelten kezelendő hulladékáramok és a csomagolási hulladékok várható mennyiségét a jelenlegi adatok hiányában nagyon nehézkes és esetleg félrevezető volna megbecsülni. Az elterjedő adatszolgáltatási gyakorlatnak köszönhetően az elkövetkezendőkben rendelkezésre álló adatokból lehet majd megbecsülni az értékeket.

A Hgt. 56.§-ában rögzített, a hulladékokra vonatkozó országos csökkentési célkitűzéseket alapként és a rendelkezésre álló időt, valamint a helyi adottságokat figyelembe véve az alábbi csökkentési célokat és határidőket határoztuk meg:

| Hulladék | Csökkentési | Határidő |
| --- | --- | --- |
|  | cél | % |  |
| Települési szilárd hulladékok | Lerakott hulladék szervesanyag tartalmának csökkentése | 75 | 2005. július 1. |
|  |  | 50 | 2008. július 1. |
|  |  | 35 | 2015. július 1. |
|  | Lerakott hulladék csomagolóanyag tartalmának csökkentése | 85 | 2007. július 1. |
|  |  | 60 | 2010. július 1. |
| Települési folyékony hulladék | Csatornázottság mértékének növelése | 100 | 2009. január 1. |
|  | Ahol csatornázás nem várható a gyűjtőkocsik és kezelő létesítmények biztosítását meg kell oldani. | − | – |
| Veszélyes hulladékok | Lerakásra kerülő veszélyes hulladék mennyiségének csökkentése | 30 | 2008. július 1. |
| Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok* | Lerakásra kerülő építési, bontási hulladék mennyiségének csökkentése | 50 | 2010. január 1. |
|  |  | 30 | 2025. január 1. |

*	csak az önkormányzatok üzemeltetésében lévő (felelősségi körébe tartozó) gazdasági szervezeteknél keletkező hulladékra vonatkozik.

7. táblázat

A csökkentési célok összefoglalása

Hulladékhasznosítási célkitűzések a tervezési területen

### Települési szilárd hulladékok hasznosítási céljai

A legfőbb cél, hogy a települési szilárd hulladéknak csak azon részei kerüljenek lerakásra, amelyek nem hasznosíthatók. Elméleti számítások alapján mintegy 30-40 %-a hasznosítható lenne a jelenleg lerakott hulladéknak, amelyhez elengedhetetlen az egyes hulladékok elkülönített gyűjtése. Az emberi tényezőt figyelembe véve sajnos a fent említett arány valószínűleg sosem érhető el, de a területen elérhető legmagasabb arányt „ki kell hozni” a rendszerből.

A tervezési területen a települési szilárd hulladékok hasznosítását a Mosonmagyaróvár és Térsége Hulladékgazdálkodási Program keretén belül kívánják megoldani. A Programhoz kapcsolódó beruházások legkorábban 2007-ben kezdődhetnek el, a teljes rendszer kiépítése pedig az előzetes tervek szerint 2010-ig tart.

A már jelenleg is működő szelektív hulladékgyűjtési rendszer átalakul, új gyűjtősziget és egy hulladékgyűjtő udvar kerül kiépítésre. A kommunális hulladékok gyűjtésére alkalmazott egy gyűjtőedényes rendszert felváltja a kétkannás rendszer, amely külön edény biztosítását jelenti a háztartásoknál képződő komposztálható hulladékok számára.

A térségben egy válogatómű építését tervezik a regionális hulladéklerakóhoz kapcsoltan, ahol a szelektíven begyűjtött másodnyersanyagok típus azonos válogatása és értékesítésre való előkészítése történik meg. Az ide beérkező hulladékból a feldolgozás során 5-10% lerakandó maradék kerül ki.

A komposztálható hulladékok kezelésére a regionális lerakó területén egy térségi komposztáló megépítését tervezik. Emellett két kisebb komposztáló üzem építését tervezik a térségben. Az alkalmazott technológia nyílt rendszerű prizmás komposztálás szemipermeábilis membránnal takart, trapéz alakú prizmákban, számítógépes folyamatvezérléssel, mobil rendszerű kiszolgáló gépekkel. Az átlagos komposztkihozatal a feldolgozott hulladék 35-40 m/m%-a.

A vegyesen gyűjtött hulladék lerakásra kerülő mennyiségének csökkentésére mechanikai-biológiai előkezelést terveznek alkalmazni az elhelyezést megelőzően. Ennek során jelentősen csökken a hulladék mennyisége és térfogata (50-55%) és energetikailag hasznosítható szilárd tüzelőanyag (25%), valamint némi vashulladék visszanyerése is biztosított. A technológiát a regionális hulladéklerakón tervezik telepíteni.

A jelenleg alkalmazott hulladékszállító járművek mellett külön szállító vonal kerül kiépítésre a komposztálható hulladékok, a szelektíven gyűjtött csomagoló anyagok és a hulladékudvarban elhelyezett hulladékalkotók számára.

A szállítás hatékonyságának növeléséhez pedig két átrakó állomás létesítését tervezik a térségben a szelektíven gyűjtött csomagoló anyagok, hulladékok tömörítve szállíthatóvá tétele érdekében.

Az említett célok eléréshez jelentős marketinget kell lebonyolítani a lakosság felhívása, tájékoztatása érdekében, illetve oktatási programokat beindítani a gyermekek környezettudatos nevelésére.

A gazdálkodó szervezeteknek a keletkező csomagolási, veszélyes, nem veszélyes hulladékok csökkentésére vonatkozó intézkedéseiket a saját egyedi hulladékgazdálkodási terveikben kell kifejteni és rögzíteni.

### Szennyvíziszapok hasznosítási célkitűzései

A kapuvári szennyvíztisztítóra beérkező szennyvizekből keletkező szennyvíziszap teljes mennyisége mezőgazdasági hasznosításra kerül.

### Veszélyes hulladékok hasznosítási arányának javítására vonatkozó célkitűzések

A Mosonmagyaróvár és Térsége Hulladékgazdálkodási Program keretében létesítendő hulladékudvarokon begyűjtött veszélyes hulladék anyagai a megfelelő átvételi engedélyekkel rendelkező ártalmatlanítóhoz kerülnek.

Akkumulátorok és szárazelemek

Elsősorban a lakosságnál keletkező veszélyes hulladék begyűjtésére, a forgalmazó helyeken a csere és visszavételi kötelezettségnek megfelelően, a tervezés időszakában készülő jogszabályban előírt formában kell a begyűjtőhelyeket és a begyűjtő rendszert kialakítani.

Elektromos és elektronikai hulladékok

Az országban jelenleg alakulóban vannak elektronikus hulladékot gyűjtő feldolgozó és hasznosító rendszerek, szerveződések, amelyekhez célszerű csatlakozni. A kezelésről szóló rendelet a tervezés időszakában egyeztetés illetve elfogadás alatt van.

Egészségügyi hulladékok

Az egészségügyi intézmények mellett biztosítani kell a magánrendelőkben és a háziorvosi ellátás során képződő egészségügyi hulladék rendszeres begyűjtését és kezelését is. A gyógyszertáraknak pedig biztosítani kell a feleslegessé vált, vagy lejárt szavatosságú gyógyszerek visszavételét.

Állati eredetű hulladékok

Amennyiben rendszeresen képződik mezőgazdasági vagy élelmiszeripari hulladék az Önkormányzat felelősségi körében, olyan szolgáltatóval kell szerződnie, amely rendelkezik a szükséges engedélyekkel a gyűjtés, szállítás, ártalmatlanítás terén. Ebben a régióban jelenleg ezt a szolgáltatást csak az ATEV Rt. tudja biztosítani.

### Építési és bontási hulladékok hasznosítási célkitűzései

A Mosonmagyaróvár és Térsége Hulladékgazdálkodási Program tervei szerint az építési és bontási hulladékokat a regionális lerakó fogadja, ahol a nagy ásványi anyag tartalmú bontási hulladék mobil aprító-osztályozó berendezésekben kerül feldolgozásra. A vegyes, erősen szennyezett hulladék pedig közvetlenül az inert hulladéklerakóban kerül elhelyezésre.

Az aprított aszfalthulladék pedig a Győr, Moson és Sopron Hulladékgazdálkodási Rendszer Projektcsoport (amelynek egy alprogramja a Mosonmagyaróvár és Térsége Hulladékgazdálkodási Program) keretében Győrben épülő aszfaltkeverő üzemben kerül hasznosításra.

### Csomagolási hulladékok begyűjtési és hasznosítási arányai

A Mosonmagyaróvár és Térsége Hulladékgazdálkodási Program keretében kialakítandó új hulladékgyűjtő szigeteken papír, műanyag, fehér és színes üveg, fém hulladékok szelektív gyűjtését tervezik. A szelektíven gyűjtött csomagoló anyagok részben bálázásra kerülnek, majd haszonanyagként visszaforgatódnak a nyersanyag áramba.

Az illegális és környezetvédelmileg nem megfelelő tároló, kezelő és lerakótelepek megfelelő üzemmódra fejlesztése, illetve rekultiválása, kármentesítési feladatok elvégzése, felszámolása

Az ártalmatlanítás területén biztosítani kell, hogy csak nem hasznosítható hulladék kerüljön lerakásra, és a nem megfelelően kialakított lerakók legkésőbb 2005-2009-ig felújításra, bezárásra, felszámolásra, ill. rekultiválásra kerüljenek. A tervezési időszak végére tehát már nem üzemelhet a környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő lerakó.

Az környezetvédelmi előírások alapján 2005. évig bezárólag fel kell számolni az engedély nélküli, illegális (vad), használaton kívüli vagy nem rendszeresen használt lerakókat. Az illegális lerakókat folyamatosan fel kell számolni, párhuzamosan megfelelő intézkedésekkel gondoskodni kell az illegális elhelyezés megakadályozásáról.

# A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program

A korszerű hulladékhasznosítást egy komplex körfolyamatként is fölfoghatjuk (ld. 2. ábra), fő vázát a nyersanyagkitermelés–feldolgozás–gyártás–fogyasztás–gyűjtés–szállítás–válogatás adja, amely után ismét jó esetben a nyersanyagkitermelés–feldolgozáshoz érkezünk. A mellékszálon valósul meg a lerakás. Ha a forgalomban lévő mennyiségekkel arányosítanánk a nyilak vastagságét, akkor a jelenlegi rendszert és eredményeket leképezve a külső íven kilencszer vastagabbak volnának, mint a belső íven. A sikeres korszerű hulladékgazdálkodási rendszer célja, hogy a keletkező hulladékok 30-40 %-a „megforduljon” a belső íven, tehermentesítve ezzel a véges kapacitású lerakókat.

2. ábra

Hulladékhasznosítás általános körfolyamata

Forrás: Dr. Árvai J., 1993.

A tervezést sok helyen nehezítette, hogy nem állt rendelkezésre megfelelő és elegendő adat. A szolgáltatót, valamint a vállalkozásokat egyre szélesebb körben kötelezik a hulladék keletkezésével és kezelésével kapcsolatos nyilvántartásra és adatszolgáltatásra. A jövőben ezt az adathiányt pótolni fogják az elkövetkezendő időszakban „bevallott” adatok, amelyek jelen terv 2 év múlva történő felülvizsgálatakor beépülnek és a tervezési adatokat frissítik, aktualizálják, pontosítják.

A biológiailag lebomló anyaghányad lerakási tilalmára vonatkozó előírások ellenőrzési módszere jelenleg még nem került kidolgozásra.

Az Önkormányzatnak széles körű lehetősége van arra, hogy a meglévő oktatási, közszolgálati intézmények révén az érintettekkel (lakosság), a hulladékgazdálkodással kapcsolatos szemléletformáló, tájékoztató információkat megismertesse. A legnagyobb hangsúlyt a gyermekek tudatformálására, környezeti nevelésére kell fordítani. Ehhez célszerű egy térségi összefogásban megvalósuló, a tervezési időszakra vonatkozó programot kidolgozni, majd levezetni. Valószínűleg külső szakértők bevonása is szükséges. A program költségeit többféle forrásból elő lehet teremteni. Jól irányzott megkeresésekkel helyi és multi vállalkozások, valamint a lakosság hozzájárulhatnak a program sikeréhez.

A hatályos helyi rendeletekbe folyamatosan be kell építeni a legújabb, magasabb szintű jogszabályok helyi szintre vonatkozó előírásait, és meg kell alkotni a köztisztaságról és a folyékony hulladékról szóló önálló rendeletet, a Környezetvédelmi Felügyelőségnek véleményezésre megküldeni, majd a testületnek jóvá kell hagyni. Jelen hulladékgazdálkodási tervben megfogalmazott „újításokat” be kell vezetni a megfelelő rendelkezésekbe, hogy az érintettek ezáltal kötelezve is legyenek a programban való részvételre – remélhetőleg hozzájárulva a program sikeréhez.

A Mosonmagyaróvár gesztorságával létrejött Mosonmagyaróvár és Térsége Hulladékgazdálkodási Program regionális szinten törekszik a helyi hulladékgazdálkodási problémákat, feladatokat összefogni, s együttesen kezelni, megoldást kidolgozni, a fejlesztésekre a forrást előteremteni. Térségi koncepció készül, hova milyen infrastrukturális beruházást eszközöljenek a korszerű, regionális hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése és sikeres üzemeltetése érdekében.

A hulladékok kezelésének racionalizálását elősegítő intézkedések meghatározása külön ágazatok szerinti hulladéktípusok alapján

### A hulladékkeletkezés csökkentésének eléréséhez szükséges beavatkozások lehetőségei, feladatai

| Cél | Cselekvési program | Idő-zítés | Érintettek köre | Felelős |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Térségi koncepció kidolgozása | Mosonmagyaróvár és Térsége Hulladékgazdálkodási Program részletes kiviteli tervének kidolgozása | 2005-2006. | A programhoz csatlakozott települések, Rekultív Kft., Győri Kommunális Szolgáltató Kft. | Moson-magyaróvár és Térsége Program |
| Jogi háttér helyi szintű rendezése | A szilárd hulladékról szóló helyi rendelet bővítése, a köztisztaságról és a folyékony hulladékról szóló helyi rendelet megalkotása | 2005. | Rekultív Kft., Pannon-Víz Rt., Észak-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség | Veszkény Község Önk. |
|  | Települési Szennyvízkezelési Program megalkotása | 2005. | Pannon-Víz Rt., Észak-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség | Veszkény Község Önk. |
| Helyi Hulladékgaz-dálkodási Terv felülvizsgálata | Helyi Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata, új adatok beillesztése, elemzése, program szükséges módosítása, aktualizálása | Két-évente | Rekultív Kft., Pannon-Víz Rt., Észak-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség | Veszkény Község Önk. |
| Környezet-tudatosság elterjesztése | Tudatformáló, oktatási, tájékoztató program kidolgozása | 2005. | Rekultív Kft., Külső szakértők, Oktatási intézmények, Lakosság (gyermekekre fókuszálva), vállalkozások | Veszkény Község Önk. |
|  | Program futtatása, előadások, workshopok, táborok, erdei iskolák szervezése, tájékoztató anyagok elkészítése | 2005-2008. |  |  |
| Szervesanyag-tartalom csökkentése | Lebomló anyaghányad lerakási tilalmára vonatkozó előírások ellenőrzési módszerének kidolgozása | 2005. | Rekultív Kft., Észak-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség, Külső szakértők, Lakosság, vállalkozások | Veszkény Község Önk. |
| Csomagoló-anyag-tartalom csökkentése | Csomagolóanyag-hányad lerakási tilalmára vonatkozó előírások ellenőrzési módszerének kidolgozása | 2005. | Rekultív Kft., Észak-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség, Külső szakértők, Lakosság, vállalkozások | Veszkény Község Önk. |

8. táblázat

A hulladékkeletkezés csökkentését szolgáló intézkedések

### A hulladékhasznosítás célkitűzésének elérését szolgáló intézkedések meghatározása

| Cél | Cselekvési program | Idő-zítés | Érintettek köre | Felelős |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Szelektív hulladék-gyűjtés népszerűsítése | Előadások, workshopok, táborok, erdei iskolák szervezése, tájékoztató, ismeretterjesztő anyagok elkészítése | 2005-2008. | a Mosonmagyaróvár és Térsége Programhoz csatlakozott települések, Rekultív Kft. | Veszkény Község Önk., Moson-magyaróvár és Térsége Program |
| A kiemelten kezelendő hulladékok lerakott mennyiségének csökkentése | A kiemelten kezelendő hulladékok gyűjtési rendszerének részletes kidolgozása | 2005-2006. | Rekultív Kft., Észak-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség, Lakosság, vállalkozások | Veszkény Község Önk., Moson-magyaróvár és Térsége Program |
|  | Szárazelem-gyűjtő edényzetek kihelyezése és ürítése (3 db) | 2005- 2008. |  |  |
|  | Hulladékudvar létesítése és a megfelelő edényzet beszerzése | 2007- 2010. |  |  |
|  | Akkumulátorok, szárazelemek, elektronikus hulladékok forgalmazási helyeken történő cseréje és visszavétele | 2005- 2008. | Kereskedelem, Lakosság, Gyártók | Forgal-mazók |
|  | Egészségügyi hulladékok kezelésre történő átadás „kikényszerítése” | 2005- 2008. | Egészségügyi intézmények (beleértve a magánpraxist is), Lakosság | Észak-dunántúli Környezet-védelmi Felügyelőség, ÁNTSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Intézete |
| Csomagoló anyagok lerakott mennyiségének csökkentése | Papír, műanyag szelektív gyűjtése és ürítése | 2004- 2008. | Rekultív Kft., Lakosság, vállalkozások | Veszkény Község Önk. |
|  | Új szelektív hulladékgyűjtő sziget telepítése és a megfelelő edényzet beszerzése | 2007- 2010. |  |  |
|  | A szelektív gyűjtés-szállítás eszközeinek korszerűsítése |  |  |  |
|  | Térségi válogatómű létesítése Jánossomorján | 2007- 2010. | Veszkény Község Önkormányzata, Rekultív Kft. | Moson-magyaróvár és Térsége Program |
| Szerves bomló hulladékok és szennyvíz-iszap lerakott mennyiségének csökkentése | Kétkannás rendszer bevezetése az ingatlanonkénti kommunális hulladékgyűjtés során (külön-külön gyűjtő edény a konyhai komposztálható hulladéknak és az egyéb kommunális szilárd hulladéknak) | 2007- 2010. | a Mosonmagyaróvár és Térsége Programhoz csatlakozott települések, Rekultív Kft., Győri Kommunális Szolgáltató Kft., Észak-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség, Külső szakértők, Lakosság, vállalkozások | Veszkény Község Önk., Moson-magyaróvár és Térsége Program |
|  | A komposztálható hulladékok gyűtő-szállító eszközeinek beszerzése |  |  |  |
|  | Térségi komposztáló telep terveinek elkészítése | 2005- 2006. |  |  |
| Inert hulladék lerakott mennyiségének csökkentése | Térségi inert- hulladékkezelő, -feldolgozó telep (Jánossomorja) terveinek részletes kidolgozása | 2005- 2006. |  |  |
|  | Térségi aszfalthulladék feldolgozó üzem (Győr) terveinek részletes kidolgozása |  |  |  |

9. táblázat

A hulladékhasznosítás célkitűzésének elérését szolgáló intézkedések

### A környezetvédelmileg megfelelő és gazdaságilag megvalósítható, a hulladékártalmatlanítási célkitűzéseket biztosító szükséges fejlesztések meghatározása

| Cél | Cselekvési program | Idő-zítés | Érintettek köre | Felelős |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hulladékok korszerű és komplex kezelése, ártalmatlanítása | A vegyes hulladék gyűjtés-szállítás eszközeinek korszerűsítése | 2007- 2010. | Veszkény Község Önkormányzata, Rekultív Kft. | Moson-magyaróvár és Térsége Program |
|  | Átrakó állomás létesítése |  |  |  |
| A kiemelten kezelendő hulladékok lerakott mennyiségének csökkentése | A kiemelten kezelendő hulladékok gyűjtési rendszerének kidolgozása, ütemtervének egyeztetése és üzemeltetése | 2005- 2010. | Veszkény Község Önkormányzata, Rekultív Kft., Észak-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség, Lakosság, vállalkozások | Moson-magyaróvár és Térsége Program |
| Szerves bomló hulladékok és szennyvíz-iszap lerakott mennyiségének csökkentése | Regionális komposztáló-telep létesítése | 2007- 2010. | A Mosonmagyaróvár és Térsége Programhoz csatlakozott települések, Rekultív Kft., Észak-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség | Moson-magyaróvár és Térsége Program |
| Inert hulladék lerakott mennyisé-gének csökkentése | Térségi inert- hulladékkezelő, -feldolgozó telep létesítése (Jánossomorja) | 2007- 2010. | A Mosonmagyaróvár és Térsége Programhoz csatlakozott települések, Rekultív Kft., Észak-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség | Moson-magyaróvár és Térsége Program |
|  | Térségi aszfalthulladék feldolgozó üzem (Győr) létesítése |  |  |  |
| A lerakásra kerülő hulladék térfogatának, mennyiségének csökkentése | Mechanikai-biológiai előkezelő mű létesítése a regionális hulladéklerakó telepen | 2007- 2010. | A Mosonmagyaróvár és Térsége Programhoz csatlakozott települések, Rekultív Kft., Észak-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség | Moson-magyaróvár és Térsége Program |

10. táblázat

A környezetvédelmileg megfelelő és gazdaságilag megvalósítható,

hulladékártalmatlanítási célkitűzéseket biztosító szükséges fejlesztések

### A környezetvédelmileg nem megfelelő és illegális kezelő, lerakó telepek rekultiválásának, felszámolásának feladatai

Fel kell mérni az illegális, vadlerakó helyeket is, és azok rekultiválásáról, illetve tájba illesztéséről gondoskodni szükséges. Az illegális (vadlerakások) felszámolását 2005. végéig el kell végezni. Amennyiben bizonyos helyeken újra képződik, lehetőség szerint fel kell kutatni a felhalmozódás eredetét, felelősét, ellene eljárást indítani, majd a felszámolást azonnal végrehajta(t)ni.

Az illegális, vagy műszakilag nem megfelelő szennyvíz leürítő helyek környezetvédelmi felülvizsgálatát szintén el kell végezni, a bezárásról gondoskodni szükséges.

A műszakilag nem megfelelően kialakított települési hulladéklerakók bezárásáról legkésőbb 2009-ig kell gondoskodni.

A műszakilag nem megfelelő hulladéklerakókon – a környezetvédelmi felülvizsgálat eredményeit figyelembe véve – a tervidőszak végéig az alábbi intézkedéseket kell megtenni:

- Hulladéklerakó szigetelése, a csapadékvíz bejutásának megakadályozására,

- Gázkezelési, ellenőrzési rendszer kialakítása,

- A működésből származó zavaró hatások mérséklése,

- Üzemeltetési terv készítése,

- Kiegészítő műszaki létesítmények elhelyezése,

- Őrzés-védelem megoldása,

- Hulladék beszállítási-átvételi szabályok rögzítése,

- Ellenőrzési, mérési és megfigyelési rendszer kialakítása.

A fentiekben felsorolt intézkedések egy részét abban az esetben is meg kell tenni, ha a lerakó már most bezárásra kerül. Ebben az esetben az utógondozás szakaszáról beszélünk.

A rekultiváció folyamata az alábbiak szerint alakul:

- Rekultivációs tervezés,

- Tájba illesztés tervezése,

- Rekultivációt megelőző környezeti állapotfelmérés, felülvizsgálat,

- Környezetvédelmi felülvizsgálati elvégzése,

- Rekultiváció, tájba illesztés megvalósítása,

- Monitoring hálózati kiépítése,

- Utógondozás.

| Cél | Cselekvési program | Idő-zítés | Érintettek köre | Felelős |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Felhalmozott hulladékok, illegális lerakók felkutatása | Felhalmozott hulladékok, illegális lerakók felkutatása a területen, folyamatos „őrjárat”, tájékoztatás | 2004-2008. | Civil szervezetek, Lakosság, vállalkozások, Észak-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség | Veszkény Község Önk. |
| Felhalmozott hulladékok, illegális lerakók felszámolása, rekultiválása | Felkutatott felhalmozott hulladékok, illegális lerakók felszámolásáról, rekultivációjáról tanulmány készítése, kivitelezés (később keletkező illegális lerakások felszámolása azonnal szükséges) | 2005. | Civil szervezetek, Lakosság, vállalkozások, Észak-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség | Veszkény Község Önk. |

11. táblázat

A környezetvédelmileg nem megfelelő és illegális kezelő,

lerakótelepek rekultiválásának, felszámolásának feladatai

A tervezett intézkedések végrehajtásának sorrendje és határideje

| Prioritási rend | Cselekvési program | Határidő |
| --- | --- | --- |
|  |  | Megkezdés | Befejezés |
| 1. | Mosonmagyaróvár és Térsége Hulladékgazdálkodási Program kidolgozása | 2005. | 2006. |
|  | Helyi rendelkezések felülvizsgálata, bővítése, aktualizálása |  |  |
| 2. | Felhalmozott hulladékok, illegális lerakók felkutatása a területen, folyamatos „őrjárat”, tájékoztatás | 2004. | 2005. |
| 3. | Szelektív gyűjtősziget, hulladékudvar létesítési terveinek elkészítése, szárazelemgyűjtő edényzet helyének kijelölése | 2005. | 2006. |
|  | A kiemelten kezelendő hulladékok gyűjtési rendszerének kidolgozása, ütemtervének egyeztetése |  |  |
|  | Felhalmozott hulladékok, illegális lerakók felszámolásáról, rekultivációról tanulmány készítése, kivitelezés |  |  |
|  | Települési Szennyvízkezelési Program megalkotása | 2005. | 2005. |
| 4. | Regionális komposztáló-telep terveinek elkészítése | 2005. | 2006. |
|  | Regionális inert- hulladékkezelő-, feldolgozó telep terveinek elkészítése |  |  |
|  | Térségi aszfalthulladék feldolgozó üzem terveinek részletes kidolgozása |  |  |
|  | Átrakó állomás terveinek elkészítése |  |  |
| 5. | Regionális komposztáló-telep létesítése | 2007. | 2010. |
|  | Regionális inert- hulladékkezelő-, feldolgozó telep létesítése |  |  |
|  | Térségi aszfalthulladék feldolgozó üzem létesítése |  |  |
|  | Térségi válogatómű létesítése |  |  |
|  | Átrakó állomás létesítése |  |  |
| 6. | Szelektív gyűjtősziget, hulladékudvar létesítése, szárazelemgyűjtő edényzet kihelyezése, ürítése | 2005. | 2008. |
|  | Papír, műanyag gyűjtése a kötött szerződés szerinti rendszerességgel | 2004. | 2008. |
|  | A kiemelten kezelendő hulladékok gyűjtési rendszerének üzemeltetése | 2007. | 2008. |

12. táblázat

A fejlesztések, beruházások ütemezése, megkezdésének prioritási rendje és határideje

Természetesen azon fejlesztések, amelyek nem ezen településen valósulnak meg – bár a település érintett, hiszen kibocsátott hulladékát a beruházásra kerülő létesítmények fogadják majd –, jelen hulladéktervben „tájékoztató jellegűek”, és tervezésükről, kivitelezésükről a Mosonmagyaróvár és Térsége Hulladékgazdálkodási Program gondoskodik.

A megvalósításhoz szükséges eszközök, megfelelő előkezelő, ártalmatlanító és hasznosító eljárások, berendezések és létesítmények meghatározása

### Hatékony és racionális hulladékgyűjtési szállítási rendszerek kialakítási terve

A hatékony és racionális hulladékgyűjtés szállítási rendszerének kialakítása a szolgáltató elemi érdeke. A települések bejárását úgy alakítja ki, hogy minél kisebb szállítási teljesítményt produkáljon, azaz minél rövidebb útvonalon járja be az ingatlanokat és a településeket. Ehhez korszerű útvonaltervezésre van szükség.

### Hasznosító rendszerek terve és összehangolása a területfejlesztési és a területrendezési tervekkel, valamint a településrendezési tervekkel és szabályzatokkal

A térségben létesítésre kerülő hasznosító telepek a területfejlesztési tervekkel, településrendezési tervekkel és építési szabályzatokkal összhangban vannak.

### Ártalmatlanító telepek (technológiai, kapacitási és földrajzi telepítési) terve és összehangolása a területfejlesztési (regionális, megyei, kistérségi) tervekkel

Győr-Moson-Sopron Megye Környezetvédelmi Programja célul tűzte ki:

- A természeti erőforrások (iránti igény csökkentését) fenntartható használatának és védelmének biztosítását hulladék prevencióval és a hulladékok minél nagyobb arányú újrahasználatával.

- Megfelelő műszaki védelemmel ellátott regionális hulladéklerakók kijelölését, a hulladékgazdálkodási társulások létrehozását. Az illegális hulladéklerakók felszámolását, a bezárásra kerülő lerakók rekultivációját.

- A szelektíven gyűjtött hulladékok feldolgozására (hasznosítására) képes környezeti ipar létrehozását, a komposztálás elterjesztésének elősegítését, az energetikai célú hulladékhasznosítás bevezethetőségének vizsgálatát.

- A folyékony települési hulladék minél nagyobb hányadának közcsatornába vezetését, a szippantott szennyvizek teljes körű előkezelésének biztosítását. A szennyvíziszap szántóföldi és energetikai hasznosítását.

- A képződő hulladékok mennyiségének, összetételének és kezelési módjának pontos rögzítését, ezen információk hozzáférhetővé tételét és a hulladékgazdálkodási tanácsadás rendszerének kialakítását, a Hulladékgazdálkodásról szóló, 2000. XLIII. törvény betartásának elősegítését.

A Mosonmagyaróvár és Térsége Hulladékgazdálkodási Programban megfogalmazott célok a következők:

- integrált, komplex hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása a települési önkormányzatok bevonásával, amely magában foglalja a szelektív hulladékgyűjtést, kezelést és újrahasznosítást, ill. az újrahasznosítás előfeltételeinek megteremtését, valamint a nem hasznosítható hulladékok környezetvédelmi szempontból kifogástalan ártalmatlanítását, biztonságos lerakóhelyek kialakítását, ill. bővítését;

- az engedély nélküli vagy megtűrt, de nem biztonságos, környezeti kockázatot jelentő helyi lerakók bezárása, rekultivációja;

- a szelektív hulladékgyűjtés teljes körű megvalósítása;

- a lerakóban elhelyezett települési hulladék mennyiségének minimálisra csökkentése a hasznosítás különböző elemeinek bevonásával;

- a lerakóban elhelyezett települési hulladék szervesanyag-tartalmának csökkentése;

- a veszélyes hulladékok lerakási hányadának csökkentése szelektív gyűjtéssel;

- a tervezett program kezeli a lakosságnál képződött kommunális szilárd hulladék minden frakcióját, és megoldást nyújt az önkormányzatokra háruló, e témakörbe tartozó kötelezettségekre;

- a hulladékgyűjtési rendszer korszerűsítése érdekében a vegyes hulladékgyűjtést felváltja a szelektív gyűjtőrendszer, amelynek részét képezi: 1) hulladékgyűjtő szigetek (összesen 150 db) kialakítása a csomagoló anyagok (papír, műanyag flakon, fehér és színes üveg, fém) szelektív gyűjtésére (800 fő/sziget); 2) hulladékgyűjtő udvarok (összesen 30 db) létesítése a folyamatosan képződött másodlagos anyagként hasznosítható hulladékok, ill. háztartási lomok és háztartásban képződött veszélyes hulladékok begyűjtésére (5000 fő/udvar, 13 frakció); 3) kétkannás rendszer bevezetése a lakossági kommunális hulladékgyűjtésben, mely külön edény biztosítását jelenti a lakosságnál képződő komposztálható biohulladékoknak;

- a hulladékszállítási rendszer korszerűsítése végett 1) a jelenleg alkalmazott hulladékszállító járművek mellett külön szállító vonal kerül kiépítésre a komposztálható hulladékok, a szelektíven gyűjtött csomagoló anyagok és a hulladékudvarban elhelyezett hulladékalkotók számára; 2) a szállítás hatékonyságának növeléséhez átrakó állomásokat (2 db) létesítenek a szelektíven gyűjtött csomagoló anyagok, hulladékok tömörítve szállíthatóvá tétele érdekében (max. 30 km-es beszállítási távolság);

- a hulladékkezelés korszerűsítésével 1) a szelektíven gyűjtött csomagoló anyagok részben bálázásra kerülnek, majd haszonanyagként visszaforgatódnak a nyersanyag áramba; 2) a hulladékudvarokon begyűjtött veszélyes hulladék anyagai a megfelelő átvételi engedélyekkel rendelkező ártalmatlanítóhoz kerülnek; 3) a szelektíven gyűjtött hulladékok kezeléséhez válogatómű létesül; 4) a komposztálható hulladék prizmás technológia alkalmazásával kerül feldolgozásra; 5) az inert hulladékokat különböző mechanikai törő és rostáló berendezésekkel kezelik, így újrahasznosítható ásványpótlókká válnak, míg a nem hasznosítható hányad inert hulladéklerakóban kerül elhelyezésre;

- a lerakásra kerülő hulladékmennyiség csökkentése érdekében a regionális hulladéklerakón történő elhelyezést megelőzően a vegyesen gyűjtött hulladék mechanikai-biológiai előkezelésen (stabilizáláson) megy át, amely során csökken a mennyisége és a térfogata (50-55%) és energetikailag hasznosítható szilárd tüzelőanyag (25%), ill. némi vashulladék visszanyerése is biztosított;

- az aszfalthulladék újrahasznosítására Győrben aszfaltfeldolgozó üzem épül, amely fogadja a teljes Győr, Moson és Sopron Hulladékgazdálkodási Rendszer (amelynek egyik alprogramja  a Mosonmagyaróvár és Térsége Hulladékgazdálkodási Program) területéről begyűjtött aszfalthulladékot.

# A hulladékgazdálkodási tervben foglaltak megvalósításához becsült költségek a tervezési időszakra vonatkozólag

### A hulladékkeletkezés csökkentésének eléréséhez szükséges beavatkozások tervezett költségei

| Cél | Cselekvési program | Időzítés | Tervezett költség (eFt) |
| --- | --- | --- | --- |
| Térségi koncepció kidolgozása | Mosonmagyaróvár és Térsége Hulladékgazdálkodási Program részletes kiviteli tervének kidolgozása * | 2005-2006. | − |
| Jogi háttér helyi szintű rendezése | A szilárd hulladékról szóló helyi rendelet bővítése, a köztisztaságról és a folyékony hulladékról szóló helyi rendelet megalkotása | 2005. | − |
|  | Települési Szennyvízkezelési Program megalkotása | 2005. | − |
| Helyi Hulladékgaz-dálkodási Terv felülvizsgálata | Helyi Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata, új adatok beillesztése, elemzése, program szükséges módosítása, aktualizálása * | Kétévente | 50 |
| Környezet-tudatosság elterjesztése | Tudatformáló, oktatási, tájékoztató program kidolgozása * | 2005. | 140 |
|  | Program futtatása, előadások, workshopok, táborok, erdei iskolák szervezése, tájékoztató anyagok elkészítése * | 2005-2008. | 1 410 |
| Szervesanyag-tartalom csökkentése | Lebomló anyaghányad lerakási tilalmára vonatkozó előírások ellenőrzési módszerének kidolgozása * | 2005. | 30 |
| Csomagoló-anyag- tartalom csökkentése | Csomagolóanyag-hányad lerakási tilalmára vonatkozó előírások ellenőrzési módszerének kidolgozása * | 2005. | 30 |
| Összesen | 1 660 |

* A Mosonmagyaróvár és Térsége Program szolgáltatási területén várható fejlesztések alapján a településre vonatkozó lélekszámarányos becsült adat

13. táblázat

A hulladékkeletkezés csökkentését szolgáló intézkedések tervezett költségei (2004-2008.)

### A hulladékhasznosítás célkitűzésének elérését szolgáló intézkedések tervezett költségei

| Cél | Cselekvési program | Időzítés | Tervezett költség (eFt) |
| --- | --- | --- | --- |
| Szelektív hulladék-gyűjtés népszerűsítése | Előadások, workshopok, táborok, erdei iskolák szervezése, tájékoztató, ismeretterjesztő anyagok elkészítése * | 2005-2008. | 10 |
| A kiemelten kezelendő hulladékok lerakott mennyiségének csökkentése | A kiemelten kezelendő hulladékok gyűjtési rendszerének részletes kidolgozása * | 2005-2006. | n.i. |
|  | Szárazelem-gyűjtő edényzetek kihelyezése és ürítése (3 db) | 2005-2008. | 80 |
|  | Hulladékudvar létesítése és a megfelelő edényzet beszerzése | 2007-2010. | 13 800 |
|  | Akkumulátorok, szárazelemek, elektronikus hulladékok forgalmazási helyeken történő cseréje és visszavétele | 2005-2008. | n.i. |
|  | Egészségügyi hulladékok kezelésre történő átadás „kikényszerítése” | 2005-2008. | n.i. |
| Csomagoló anyagok lerakott mennyiségének csökkentése | Papír, műanyag szelektív gyűjtése és ürítése | 2004-2008. | Szerződés szerint |
|  | Új szelektív hulladékgyűjtő sziget telepítése és a megfelelő edényzet beszerzése | 2007-2010. | 2 400 |
|  | A szelektív gyűjtés-szállítás eszközeinek korszerűsítése * |  | 1 000 |
|  | Térségi válogatómű létesítése Jánossomorján * |  | 2 900 |
| Szerves, bomló anyagok, szennyvíz-iszap lerakott mennyiségének csökkentése | Kétkannás rendszer bevezetése az ingatlanonkénti kommunális hulladékgyűjtés során (külön-külön gyűjtő edény a konyhai komposztálható hulladéknak és az egyéb kommunális szilárd hulladéknak) * | 2007-2010. | n.i. |
|  | A komposztálható hulladékok gyűtő-szállító eszközeinek beszerzése * |  | 1 550 |
|  | Térségi komposztáló telep terveinek elkészítése * | 2005-2006. | n.i. |
| Inert hulladék lerakott mennyiségének csökkentése | Térségi inert- hulladékkezelő, -feldolgozó telep (Jánossomorja) terveinek részletes kidolgozása * | 2005-2006. | n.i. |
|  | Térségi aszfalthulladék feldolgozó üzem (Győr) terveinek részletes kidolgozása * | 2005-2006. | n.i. |
| Összesen | 21 740 |

* A Mosonmagyaróvár és Térsége Program szolgáltatási területén várható fejlesztések alapján a településre vonatkozó lélekszámarányos becsült adat

14. táblázat

A hulladékhasznosítás célkitűzésének elérését szolgáló intézkedések tervezett költségei (2004-2008.)

### A környezetvédelmileg megfelelő és gazdaságilag megvalósítható, a hulladékártalmatlanítási célkitűzéseket biztosító szükséges fejlesztések tervezett költségei

| Cél | Cselekvési program | Időzítés | Tervezett költség (eFt) |
| --- | --- | --- | --- |
| Hulladékok korszerű és komplex kezelése, ártalmatlanítása | A vegyes hulladék gyűjtés-szállítás eszközeinek korszerűsítése * | 2007-2010. | 2 700 |
|  | Átrakó állomás létesítése * | 2007-2010. | 2 300 |
| A kiemelten kezelendő hulladékok lerakott mennyisé-gének csökkentése | A kiemelten kezelendő hulladékok gyűjtési rendszerének kidolgozása, ütemtervének egyeztetése és üzemeltetése * | 2005-2010. | n.i. |
| Szerves bomló hulladékok és szennyvíz-iszap lerakott mennyisé-gének csökkentése | Regionális komposztáló-telep létesítése * | 2007-2010. | 1 900 |
| Inert hulladék lerakott mennyisé-gének csökkentése | Térségi inert- hulladékkezelő, -feldolgozó telep létesítése (Jánossomorja) * | 2007-2010. | 2 900 |
|  | Térségi aszfalthulladék feldolgozó üzem (Győr) létesítése * | 2007-2010. | 1 500 |
| A lerakásra kerülő hulladék térfogatának, mennyiségének csökkentése | Mechanikai-biológiai előkezelő mű létesítése a regionális hulladéklerakó telepen * | 2007-2010. | 3 600 |
| Összesen | 14 900 |

* A Mosonmagyaróvár és Térsége Program szolgáltatási területén várható fejlesztések alapján a településre vonatkozó lélekszámarányos becsült adat

15. táblázat

A környezetvédelmileg megfelelő és gazdaságilag megvalósítható,

hulladékártalmatlanítási célkitűzéseket biztosító szükséges fejlesztések tervezett költségei (2004-2008.)

### A környezetvédelmileg nem megfelelő és illegális kezelő, lerakó telepek rekultiválásának, felszámolásának tervezett költségei

| Cél | Cselekvési program | Időzítés | Tervezett költség (eFt) |
| --- | --- | --- | --- |
| Felhalmozott hulladékok, illegális lerakók felkutatása | Felhalmozott hulladékok, illegális lerakók felkutatása a területen, folyamatos „őrjárat”, tájékoztatás | 2004-2008. | n.i. |
| Felhalmozott hulladékok, illegális lerakók felszámolása, rekultiválása | Felkutatott felhalmozott hulladékok, illegális lerakók felszámolásáról, rekultivációjáról tanulmány készítése, kivitelezés (később keletkező illegális lerakások felszámolása azonnal szükséges) | 2005. | n.i. |
| Összesen | n.i. |

16. táblázat

A környezetvédelmileg nem megfelelő és illegális kezelő,

lerakótelepek rekultiválásának, felszámolásának tervezett költségei (2004-2008.)

# A hulladékgazdálkodási tervben foglaltak megvalósításához becsült költségek fedezésére tervezett források

| Forrás megnevezése | %-os megoszlás | Forrás nagysága (eFt) |
| --- | --- | --- |
| Saját erő | 10 | 3 800 |
| Hitel | – | – |
| Decentralizált támogatás * | 25 | 9 600 |
| Központi támogatás * | 15 | 5 700 |
| EU támogatás * | 50 | 19 200 |
| Egyéb | – | – |
| Összesen | 100 | 38 300 |

*	A Mosonmagyaróvár és Térsége Programhoz társult településekkel közösen megpályázandó forrás jelen településre vonatkozó lélekszámarányos értéke

17. táblázat

Forrástérkép (2004-2008.)

# Hulladékgazdálkodási jogszabályok jegyzéke

- 2000. évi XLIII. Törvény a hulladékgazdálkodásról

- 55/1987. (X. 30.) Mt. rendelet az emberi környezetre veszélyt jelentő egyes anyagok külföldről történő behozataláról

- 11/1991. (V. 16.) KM rendelet a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeinek és az azok alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

- 101/1996. (VII. 12.) Korm. Rendelet a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, bázelben, 1989. március 22. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről

- 241/2000. (XII. 23.) Korm. Rendelet a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről

- 242/2000. (XII. 23.) Korm. Rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól

- 4/2001. (II. 23.) KöM rendelet a hulladékolajok kezelésének részletes szabályairól

- 9/2001. (IV. 9.) KöM rendelet az elemek és akkumulátorok. Illetve hulladékaik kezelésének részletes szabályairól

- 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól

- 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

- 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

- 241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és hatásköréről

- 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról

- 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről

- 22/2001. (X. 10.) KöM rendelet a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről

- 8004/2001. (k. Ért. 9.) KöM tájékoztató a 2002. évtől céltámogatásban részesülő térségi szilárdhulladék-kezelő rendszer létesítését szolgáló beruházások fajlagos költségeiről

- 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről

- 3/2002. (II. 22.) KöM rendelet a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről

- 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről

- 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól

- 2/2002. (VII. 9.) KvVm rendelet a titán-dioxid gyártás hulladékairól

- 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól

- 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állat-egészségügyi szabályairól

- 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményéről

- 164/2003. (X.18.) Korm. rendelet a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

- 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről

- 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet a hulladékká vált gépjárművekről

# Footnotes

Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program, kihirdetve a 25/2002. (II. 27.) Kormányrendelettel

# Text boxes

Nyersanyag kitermelés

Alapanyag-gyártás

Ipari felhasználás, szolgáltatás

Elosztás és fogyasztás

Regenerálás

Hulladékgyűjtés

Állattenyésztés és húsipari termelés

Technológiai lebontás

Szelektálás és előzetes tisztítás

Hulladékszállítás

Átrakóállomás és előzetes osztályozás

Biológiai lebomlás (komposztálás)

Mezőgazdasági növénytermelés

Területfeltöltés és rekultiváció

Rendezett biztonságos lerakás

Égetés és hővisszanyerés